应急预案编号:2021-01-1

应急预案版本号:第3版

捷安特（昆山）有限公司

突发环境事件应急预案

建设单位：捷安特（昆山）有限公司

编制单位：苏州幻宝安全与环境工程有限公司

二 零 二 一 年 六 月

捷安特（昆山）有限公司

突发环境事件应急预案批准页

单位（盖章）：捷安特（昆山）有限公司

批准签发（负责人签名或盖章）：

发布日期：2021年 6月 28日

目    录

第一部分  综合应急预案	- 0 -

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围、类型和级别	4

1.4 应急预案体系	7

1.5 工作原则	9

1.6 现有应急预案回顾	9

2 环境风险源与环境风险评价	- 11 -

2.1 环境风险评价等级	- 11 -

2.2 环境风险源识别	- 11 -

2.3 风险评价结果	- 12 -

2.4 现有环境应急能力评估	- 13 -

2.5 应急组织体系	- 15 -

2.6 职责	- 15 -

3 监控预警	- 18 -

3.1 监控	- 18 -

3.2 预警	- 18 -

3.3 报警、通讯联络方式	- 21 -

4 信息报告与通报	- 23 -

4.1 内部报告	- 23 -

4.2 信息上报	- 23 -

4.3 信息通报	- 25 -

4.4 信息报告内容及方式	- 25 -

5 环境应急监测	- 26 -

5.1 应急监测目的	- 26 -

5.2 监测要求	- 26 -

5.3 监测方案	- 27 -

5.4 监测人员的安全防护措施	- 29 -

6 环境应急响应	- 30 -

6.1 分级响应机制	- 30 -

6.2 应急措施	- 35 -

6.3 应急设施(备)与物资	- 40 -

6.4 应急终止	- 41 -

6.5 与相关预案的衔接	- 42 -

7 善后恢复	- 44 -

7.1 善后处置	- 44 -

7.2 人员安置	- 44 -

7.3 调查与评估	- 44 -

7.4 事件责任认定	- 45 -

7.5 保险理赔	- 45 -

8 保障措施	- 46 -

8.1 经费保障	- 46 -

8.2 制度保障	- 46 -

8.3 应急物资装备保障	- 46 -

8.4 通信与信息保障	- 47 -

8.5 应急队伍保障	- 47 -

9 预案的管理程序	- 48 -

9.1 应急培训和演练	- 48 -

9.2 预案的评估修订要求	- 50 -

第二部分  专项应急预案	- 52 -

化学品泄漏专项应急预案	- 53 -

1编制目的	- 53 -

2危险源分析	- 53 -

3应急组织机构及职责	- 56 -

4预防与预警	- 60 -

5信息报告	- 61 -

6.应急处置措施	- 63 -

废气、废水污染防治设施专项应急预案	- 68 -

1总则	- 68 -

2公司废水、废气污染防治设施说明	- 69 -

3应急组织机构及职责	- 70 -

4预防与预警	- 73 -

5信息报告	- 74 -

6应急处置程序	- 75 -

土壤污染事故专项应急预案	- 81 -

1总则	- 81 -

2事件特征	- 82 -

3应急组织机构及职责	- 82 -

4预防与预警	- 86 -

5信息报告	- 88 -

6应急处置程序	- 88 -

第三部分 现场处置应急预案	- 93 -

1废气污染防治设施事故现场处置应急预案	- 94 -

1.1环境风险单元特征	- 94 -

1.2应急处置要点	- 94 -

1.3应急处置卡	- 94 -

2废水污染防治设施事故现场处置应急预案	- 96 -

2.1环境风险单元特征	- 96 -

2.2应急处置要点	- 96 -

2.3应急处置卡	- 96 -

3危险化学品（危险废物）泄漏事故现场处置应急预案	- 99 -

3.1环境风险单元特征	- 99 -

3.2应急处置要点	- 99 -

3.3应急处置卡	- 99 -

# 第一部分  综合应急预案

# 总则

## 编制目的

1、积极应对可能发生的突发环境事件，加强企业对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的发生；

2、建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失；

3、降低企业突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低；

4、通过应急预案的编制，促进企业提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善，降低企业环境风险发生概率。提升企业的预警能力，也给事件发生后企业恢复运营提供了信息。

5、在企业突发环境事件时，设定负责人，能够保障并加强企业与政府应对工作的衔接。

## 编制依据

1、政策法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国水法》，国家主席令2016年第48号，2016年7月2日起施行；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会第二十八次会议修订，2017年6月27日起施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日起施行；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订；

(6)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

(7)《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

(8)《中华人民共和国消防法》，2019年4月23日修订；

(9)《生产安全事故应急条例》，国务院令第708号，2019年4月1日起施行；

(10)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月7日修订并施行；

(11)《突发环境事件应急管理办法》，环保部令第34号，2015年6月5日；

(12)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法(试行)的通知>》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

(13)《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》，苏环办[2015]224号；

(14)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

(15)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，国家安全生产监督管理总局令第40号，2011年8月5日；

(16)《突发环境事件信息报告办法》，环保部令第17号，2011年5月1日

(17)《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）》的通知>》，环办应急〔2019〕17号；

(18)《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）

(19)《江苏省大气污染防治条例》，2018年11月23日江苏省十三届人大常委会第六次会议第二次修正；

(20)《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日江苏省十三届人大常委会第二次会议第三次修订；

(21)《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日江苏省十三届人大常委会第二次会议第三次修正；

(22) 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)；

(23)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

(24)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号)

(25)《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》，苏环办[2014]152号；

(26)《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，苏环规[2014]2号；

(27)《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》，苏环办[2015]224号；

(28)《突发事件预警信息发布管理办法》，镇政办发[2017]158号；

(29)《危险化学品目录(2018年版)》；

(30)《国家危险废物名录(2021版)》；

(31)《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）；

(32)《江苏省突发环境事件应急预案》（苏政办函〔2020〕37号）

2、标准、技术规范

⑴《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)；

⑵《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

⑶《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)

⑷《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

⑹《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》(GB20576-GB20602)；

⑺《化学品毒性鉴定技术规范》，卫监督发[2005]272号；

⑻《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

⑼《废水排放去向代码》(HJ523-2009)；

⑽《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)；

⑾《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》(中国石油企业标准Q/SY1310-2010)；

⑿《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

⒀《突发性污染事件中危险品档案库》(X507-2011)；

⒁《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)；

3、其他文件

⑴捷安特（昆山）有限公司环境影响报告表、批文及验收文件；

⑵捷安特（昆山）有限公司提供的其他有关材料；

⑶化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）；

## 适用范围、类型和级别

### 适用范围

本预案适用于企业所在范围内发生的以下环境污染事故或其他突发性污染事件的控制和处置：

⑴ 风险物质的储存、运输、使用和处置过程中发生泄漏、中毒、燃烧、爆炸等造成的环境污染事故；

⑵ 因危废泄漏引发的各类环境污染事故；

⑶ 在经营过程中，因意外事故导致的环境污染事故；

⑷ 因自然灾害引发的环境污染事故；

⑸ 其他突发性的环境污染事故。

主要适用于因处理不当而引起环境污染和生态破坏事故、公共设施事故、火灾爆炸事故等突发环境事件的预防和应急处置。包括应急处理程序、内容、要素等基本要求，为事故发生时提供应急处理措施

### 突发环境事件类型、级别

1、事件类型

预案所指的突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

结合捷安特（昆山）有限公司突发环境事件的发生过程、性质、机理和企业的实际情况，将突发环境事件分为泄漏、火灾和废气事故排放。

2、事件级别

根据《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函【2020】37号）中的环境污染事件分级标准，结合捷安特（昆山）有限公司的实际情况，制定捷安特（昆山）环境污染事件分级标准。企业针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为四级。等级依次为特别重大、重大、较大和一般，对应的响应级别分别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。

### 突发环境事件本预案分级

根据对企业风险物质调查结果，并对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），判定捷安特（昆山）有限公司的风险等级为较大[较大-大气（Q1-M2-E1）+较大-水（Q1-M2-E2）]，详细分析见突发环境事件风险评估报告。

按照突发环境事件的严重性和紧急程度，分为特别重大、重大、较大和一般四级，对应响应级别分别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。

（一）特别重大突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1．因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的。

2．因环境污染疏散、转移人员5万人以上的。

3．因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的。

4．因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的。

5．因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

（二）重大突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1．因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的。

2．因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的。

3．因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的。

4．因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。

5．因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

6．造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（三）较大突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1．因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下中毒或重伤的。

2. 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的。

3．因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的。

4．因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。

5．因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

6．造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

（四）一般突发环境事件。

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1．因环境污染直接导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤的。

2．因环境污染疏散、转移人员5000人以下的。

3．因环境污染造成直接经济损失500万元以下的。

4．因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的。

5．对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

## 应急预案体系

### 突发环境事件应急预案内部关联

企业突发环境事件情景确定为泄漏，火灾事故，废水、废气事故排放。

预案由企业根据有关法律、法规、规章、地方人民政府及其有关部门要求，针对企业的实际情况制定。捷安特（昆山）有限公司突发环境事件应急预案体系由《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》和《编制说明》构成。《突发环境事件应急预案》是总体阐述捷安特（昆山）有限公司的应急方针、政策、应急组织机构和职责、应急行动、应急措施和保障的基本要求，是企业应对突发事件应急救援工作的综合性文件。

《捷安特（昆山）有限公司突发环境事件应急预案》包括环境应急综合预案、专项预案、现场处置预案。企业在编制环境事件应急预案外，同时还需编制安全事故应急预案，这两者区别在于：

突发环境事件应急预案：企事业单位为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界（场界）外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

生产安全事故应急预案：企事业单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故，在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

突发环境事件应急预案相比生产安全事故应急预案，其重点是关注事故时厂界外环境的影响及采取的消除，减少事故危害等相应的应急处置措施。捷安特（昆山）有限公司在做好应急防范措施的前提下，同时应做好两个应急预案的协调。当发生事故时，应做好两个应急预案的衔接工作，采取合理的应急措施，最大程度降低事故造成的人身伤亡、经济损失及对环境的污染。

企业应明确综合环境应急预案及现场处置预案所包含的的内容及其侧重点，各预案之间相互协调。在做好应急防范措施的前提下，确保在发生突发环境事故时，能快速、准确、有效地根据应急预案开展应急工作。应急预案体系见图1-1。

图1-1 厂区内部应急预案体系图

### 外部预案上下衔接

捷安特（昆山）有限公司在生产过程中涉及危险化学品，一旦发生厂区火灾爆炸、泄漏、废水、废气事故排放等重、特大环境污染事故时，可造成重大人员伤亡、重大财产损失，并可对一定区域的生态环境构成重大威胁和损害，在这种情况下，单纯依靠企业自救已不足以应对事故紧急处置，必须依靠政府力量加以救援，因此企业须做好本应急预案与当地各级政府应急预案的衔接工作。本预案要求，公司应配合昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，加强与区域环境风险应急预案的对接和联动，接受区域事故应急管理部门的领导、指挥与指导。

## 工作原则

符合国家有关规定和要求，结合企业实际，救人第一、坚持环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等。公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1、坚持以人为本，预防为主。把保障人民群众的生命安全和身体健康作为首要任务，建立环境污染事件风险防范体系，提高环境污染事件防范和处理能力。

2、坚持统一领导，分级负责。在企业统一领导下实行分级响应，在环境污染事件发生后，各部门必须作出“第一反应”，果断、迅速采取应对措施，启动应急队伍救援，全力控制事态发展，并按规定向上级报告。

3、协同应对，科学处置。加强企业内部各应急小组之间以及和上级的协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特征，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与环境污染事件造成的危害范围和社会影响相适应。

4、职责明确、规范有序。明确企业各组织机构的职责，在环境污染事件发生后，各组织机构要明确各自的职责，协调处理好各自事务，切勿出现慌乱情况，实现应急处理工作的规范化、科学化。

## 现有应急预案回顾

2018年7月，我司编制了《捷安特（昆山）有限公司突发环境事件应急预案》第2版报告，并在昆山市环境保护局备案（备案编号：320583-2018-0103-M）。

公司现每年度均进行安全环保突发事件演练及相关应急培训，演练程序基本符合已编制的突发环境事件应急预案要求，并妥善保存演练资料，作为公司的企业日常管理资料。

在过去的三年中，公司严控生产过程中各项安全环保预防及监控措施，三年来未发生过突发环境事件。

企业风险物质变化情况：企业申报了《捷安特（昆山）有限公司自行车生产线技改项目》（苏行政环诺【2020】41908号）、《避震前叉、碳纤车扩建项目》（苏行政环诺【2020】42694号）。其中《自行车生产线技改项目》主要是将三条底漆线改造为粉体涂装线，减少底漆及稀释剂的使用量，同时增加了辅料粉体涂料，该项目已建设完成，在试生产中。《避震前叉、碳纤车扩建项目》建设规模为：“捷安特”现有厂区内新建避震前叉厂房一栋（新增4条前叉涂装线、1条喷粉打底线、4条装配线），扩建现有的3#厂房（新增2条碳纤粉体线、1条碳纤涂装线和2条碳纤成型线），形成新增年产避震前叉200万件、碳纤车10万辆的生产能力。增加的风险物质主要为树脂、切削液等，目前该项目还未开工建设。

企业环境风险受体变化情况：根据调查，企业周边环境风险受体基本未发生变化。

同时随着突发环境事件风险分级方法、环境应急资源调查指南等国家标准文件的更新，对照新的标准，公司现有的应急预案缺少危险废物的风险识别，缺少危险废物环境事件的应急培训及演练；企业突发环境事件应急预案有必要按照新的国家标准、政策进行更新，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。

根据以上变化，本次对捷安特（昆山）有限公司突发环境事件应急预案进行修编，供上级生态环境主管部门备案。

# 环境风险源与环境风险评价

## 环境风险评价等级

风险评价资料及结论引用《捷安特（昆山）有限公司突发环境事件风险评估报告》的结论。

突发大气环境事件风险等级：周边大气环境属于类型1(E1)；涉气风险物质数量与临界量比值1≤Q=6.33＜10，属于Q1等级；企业生产工艺与大气环境风险控制水平得分M为30，属于M2类水平。企业大气环境属于较大环境风险。

突发水环境事件风险等级：周边水环境属于类型1(E2)；涉水风险物质数量与临界量比值1≤Q=6.82＜10，属于Q1等级。企业生产工艺与水环境风险控制水平得分M为44，属于M2类水平。企业水环境属于较大环境风险。

因此，捷安特（昆山）有限公司同时涉及突发大气和水环境事件，风险等级表示为较大[较大-大气（Q1-M2-E1）+较大-水（Q1-M2-E2）]。

## 环境风险源识别

企业风险物质识别见风险评估报告章节3.3。

### 主要生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包括主要生产装置、储运系统、工程环保设施及辅助生产设施等，企业各单元主要风险识别具体见表2.2.1-1。

表2.2.1-1生产设施各单元主要风险分析

| 危险源 | 危险物 | 主要危险特性 | 环境危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要生产单元 | 粉体涂料、稀释剂、金油、硫酸、片碱、槽液（活化槽液、脱脂槽液等） | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 | 污染水源、土壤，产生有害的毒性烟雾 |
| 化学品贮存单元 | 粉体涂料、稀释剂、金油、硫酸、片碱、液氧、液氩等 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |  |
| 危废仓库 | 废有机溶剂、废油漆、废油等 | 火灾、中毒 | 污染水源、土壤 |
| 废气处理塔 | 漆雾、非甲烷总烃、粉尘等 | 火灾、爆炸 | 污染大气、水源、土壤 |
| 柴油罐区 | 柴油 | 火灾、泄漏 | 污染大气、水源、土壤 |

## 风险评价结果

1、泄漏事故后果分析

物料发生泄漏事件时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会直接进入通过雨、污水管网进入外界水环境；可通过沙袋围堵或吸附棉吸附控制泄漏面积；或已泄漏进入雨水管网收集至雨水收集池内，立即关闭雨水排口，将污染物控制在厂内。

2、火灾爆炸事故后果分析

企业液态物料主要为各类油漆、金油、稀释剂、硫酸、脱脂剂等，其中金油、稀释剂为易燃物，遇明火会引起火灾、爆炸事故。

活性炭吸附及催化燃烧装置、粉尘处理系统等装置若在使用过程中因操作不当或设备、管道破损、阀门损坏、设备故障或安全措施不到位、管理不善等而引起泄漏，则泄漏的尾气与空气可形成爆炸性混合物，在爆炸极限内遇明火、火花等激发能量则会导致火灾、爆炸事故。

企业设置有喷粉线，粉房及粉尘治理设施如粉尘不及时清扫、通风系统不畅，当粉尘浓度超过爆炸极限，遇到明火即可能产生粉尘爆炸事故。粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性，由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起，在新的空间达到爆炸浓度而产生二次爆炸，连续爆炸会造成极大的破坏，严重危及到周边建筑及群众。

3、废气处理装置故障后果分析

企业废气处理装置故障（主要为活性炭吸附+催化焚烧装置、旋风除尘器+袋式除尘器）的情况下，废气非正常排放会对周边大气环境造成一定的影响。根据企业例行监测可知，企业废气产生浓度较低，同时企业周边300米附近无居民等敏感点，一点废气处理装置出现故障，可立即通知车间停产，待装置故障排除正常运行后，方可恢复正常。

企业对活性炭吸附塔设置有防火阀、可燃气体探头、温度仪、压差仪等，可随时查看活性炭吸附塔内的运行情况。

企业对除尘装置配有火焰探测及喷淋系统、泄爆片、温感探测设施、温控、压差报警器、火花探测控制盘、管道清灰阀等符合安全环保要求的预防措施，可随时查看除尘装置的运行情况

3、废水处理装置故障后果分析

企业污水处理设施故障或停止工作，造成企业生产废水未能达到生产回用要求及污水处理厂接管要求，可立即通知车间停产，待装置故障排除正常运行后，方可恢复正常。

4、次生/伴生污染后果分析

火灾爆炸燃烧会产生一定量的CO气体，出现CO中毒情况概率较低，并通过及时的疏散医护人员及病人并进行消防灭火，可将危害降低到最低

企业对雨水外排口处在短期内完成紧急切断阀的按照，同时设专人负责，能够将事故废水控制在厂区内。

通过以上相应措施，可有效控制次生/伴生污染，最大程度减轻对外环境造成的污染。捷安特（昆山）有限公司发生突发环境事件后，不会造成跨界环境影响。

## 现有环境应急能力评估

⑴企业平面布局合理

企业位于昆山开发区洪湖路，厂区大门2处，厂区物流出入口位于东侧东城大道路，办公出入口位于洪湖路。人流、物流分时段进入，其消防、急救车辆可直达企业内部。厂区道路呈环形布局，道路宽 10-12m。建设项目在厂区设有室外消火栓，在生产车间、仓库 等处配备一定数量的室内消火栓及各类灭火器材。

所处地理位置优越，交通运输便利。企业所有建构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。道路实行人、物流分开，划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施，按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

⑵建筑安全防范

公司建筑物、构筑物满足防火间距，并设置足够的消防设施以达到防火、灭火要求。禁火区均设置明显标志牌。各种可燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。电缆仪表线定期进行维护保养，地埋式电线、电缆地面作好标志。

⑶应急队伍建设

公司已建有应急救援队伍，包含了应急指挥部、应急救援组、应急监测组、应急保障组，详见章节3.5组织机构及职责。

⑷应急设备设施配备

企业目前备有的应急救援设备主要有消防灭火工具、喷淋装置、防护服、急救药品、吸附毡等；企业消防系统完善，设置火灾报警和联动控制系统。企业现有应急设备设施见表6.3-1。

⑸监控措施

企业设置安防视频监控系统，在公共部位、出入口、室外等位置设置监控摄像头用于监控人员及物资流动；在各重要机房设置出入口门禁控制系统； 企业设置广播室，用于紧急状态下事故处理和人员疏散统一调度广播，各监控系统24小时执勤。

⑹雨污水排放和截流措施

企业雨污管网建设完善，雨污分流，全厂设置有7个雨水排放口，其中位于东侧的5个雨水外排口未设置有雨水应急阀门。

⑺危险废物管理

企业设置2处危废暂存间，危险废物收集和转运作业人员配备了必要的个人防护装备，如手套、口罩等。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防雨或其他防止污染环境的措施。制定危险废物安全操作规程和管理制度，要求操作人员严格按操作规程作业；经常性对危险废物作业场所进行安全检查，设置通讯、报警装置，并设置明显的标识及警示牌。

⑻废气处理装置管理

企业废气处理装置主要为主要为活性炭吸附+催化焚烧装置、旋风除尘器+袋式除尘器，定期检查排风装置和风机，同时及时观察活性炭吸附塔、催化焚烧装置、除尘系统内的温控仪、压差计等显示的数据，及时维护、保养，保证废气处理设施正常运行。

⑼应急监测能力

企业应对突发环境事件的监测能力不足，目前已经与苏州昆环检测技术有限公司签订相关监测协议，保证事故状态下及时有效的监测事故区状况。

⑽应急电源

公司电网系统为双路电网，分别由供电局供电和发电机供电，公司应急发电机有3台，合计额定最大电流为4748A，额定电压为400V，其中发电机供电可满足全厂办公、照明及三废处理设施正常运行。同时公司设置有柴油罐区，位于公司配电站的西侧，常年贮存有柴油，可满足一次发电需求。

由上述分析结果可知，公司应急措施较为完善。但公司还需要进一步完善公司的应急能力，主要从以下几个方面进行：

（1）废气各用电装置加强备用装置的检点，保证备用设备的可用性；

（2）加强厂区内各风险源处的监管的点检，加强日常突发环境泄露事件的演练，日常演练中明确各小组组长的职责；

（3）在工程生产过程中，加强对各项污染治理措施的监督和管理，确保其正常运行，使污染物均能达标排放；

（4）加强对生产设备操作人员的岗位培训，熟练账务操作规程和技术，确保正常生产，减少污染物排放；

（5）定期对截断阀进行维护保养。

## 应急组织体系

应急指挥部下设7个应急处置小组详见组织体系如图3.5-1所示。

图2.5-1  应急救援机构组织示意图

## 职责

㈠应急救援组织机构主要职责

1、贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2、组织制定突发环境事件应急预案；

3、组建突发环境事件应急救援队伍；

4、负责应急救援物资；

5、检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

6、负责组织预案的审批与更新（公司应急救援指挥部负责审定公司内部各级应急预案）；

7、负责组织外部评审；

8、批准本预案的启动与终止；

9、确定现场指挥人员；

10、协调事件现场有关工作；

11、负责应急队伍的调动和资源配置；

12、突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13、负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14、接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

15、负责保护事件现场及相关数据；

16、有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业提供本单位有关物料的物质特性、救援知识等宣传材料。

㈡应急救援组织机构指挥部及处置小组具体职责

1、应急指挥部

⑴组织启动突发事故应急处置程序，保障应急物资、人员及财物充足；

⑵组织开展事故的调查和责任认定及处理，妥善处理事故善后处理；

⑶及时上报现场情况和传达上级有关部门的信息和指令；

⑷解除应急处置程序流程，恢复生产运行。

总指挥：

⑴负责发布应急救援指挥命令；

⑵负责事件现场的应急救援指挥；

⑶负责落实上级领导部门对应急救援处置的要求；

⑷宣布救援工作结束。

副总指挥：

⑴负责收集事故的相关信息，协助总指挥对事件的严重性做出迅速而又准确的判断；

⑵负责分管部门应急救援处置职责的落实。

2、应急处置小组职责

听从指挥、服从安排、快速反应、全力做好事故现场抢救、安全保卫、医疗救护、善后处理、事故调查、后勤保障、风险评估、新闻发布等应急工作。

企业应急指挥小组成员职责如下：

通讯联络组负责人：担负各组之间的联络和对外联系通信，必要时经授权后代表指挥部对外发布信息。

应急监测组负责人：担负查明毒物性质，提出补救措施，联系应急监测单位，进行应急监测处理。

应急消防组负责人：担负灭火、洗消和抢救伤员任务。

应急救援组负责人：担负抢险、抢修的指挥与协调，负责装置的开停车物料的转移及事故现场堵漏、动力系统送停电工作，电气线路装置设备的抢修工作。

医疗救护组负责人：担负抢救受伤、中毒人员和护送转院工作。

物资供应组负责人：担负伤员生活必需品和抢救物质的供应任务。

# 监控预警

## 监控

对于极端天气等自然灾害，随时关注气象局、环境监测站等政府实时发布的消息，也可从值班人员处获得巡检信息。环境风险源监控的方式、方法及预防措施见表3.1-1

表3.1-1　风险源监控的方式、方法及预防措施

| 环境风险源 | 风险物质 | 监控的方式、方法 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要生产单元 | 粉体涂料、稀释剂、金油、硫酸、片碱、槽液（活化槽液、脱脂槽液等） | 设有视频监控，定期巡检 | 设立禁火标志 |
| 化学品贮存单元 | 粉体涂料、稀释剂、金油、硫酸、片碱、液氧、液氩等 | 设有视频监控，定期巡检 |  |
| 危废仓库 | 废有机溶剂、废油漆、废油等 | 专人管理、定期巡检 | 封闭仓库防渗防漏处理、警示标志牌、照明设施和消防设施，委托处置，设有管理制度、台账 |
| 废气处理塔 | 漆雾、非甲烷总烃、粉尘等 | 专人管理、定期委托检测 | 设备设施定期维护，塔内安装有温度、压差等报警装置，并配有泄爆口、补冷风机、排空阀等。 |
| 柴油罐区 | 柴油 | 专人管理、定期巡检 | 设立禁火标志 |

## 预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 预警条件

可从以下几个方面获得预警信息并进行分析研判，从而发布预警条件：

⑴气象、国土等部门发布有极端天气发生或地质灾害预警时；

⑵废气、废水污染处理设施出现异常，不能正常发挥作用时；

⑶废气处置装置起火事故可能次生突发环境事件；

⑷化学品或危险废物发生泄漏。

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，企业立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

发布预警公告须经应急救援指挥部批准，预警公告的主要内容包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### 预警等级

根据所发事件的大小，确定相应的预警颜色。蓝色为三级预警，黄色为二级预警，橙色为一级预警。

⑴重大环境污染事件-橙色预警

危险废物大量泄漏，粉尘起火，企业发生较大火灾事故，废气处理装置故障造成废气超标外排，人员无防护和防护不到位，可能造成人员中毒、伤亡事故的发生，并且以上事态正在不断蔓延。公司内部无法控制事故时，需要请求外部单位支援时发布橙色预警。

进入橙色预警状态后，立即采取预警措施：

①急救援指挥部立即通知各应急小组迅速到达事故现场进入备战状态；

②通讯警戒组在总指挥的指示下通知昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局政府部门到达现场进行统一指挥；疏散企业内可能受影响的人员、设置警戒；

③现场处置组视现场情况做好防护工作进行前期灭火和污染物截流控制泄漏面积，初步查明事故原因；将事故发生地周边环境风险物质进行转移，减小或避免环境事件的污染范围；在部门的统一指挥下进行应急处置；

④应急保障组调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作；

⑤应急监测组协助专业检测单位对污染物进行监测，并对周边敏感点和水域环境进行后续跟踪监测。

⑵较大环境污染事件-黄色预警

危险废物泄漏在公司范围内，公司内发生小型火灾，人员无防护和防护不到位，造成人员中毒、受伤事故的发生；并且以上事态正在不断蔓延，但公司内部可以控制时发布黄色预警。

进入黄色预警状态后，立即采取预警措施：

①急救援指挥部立即通知各应急小组迅速到达事故现场进入备战状态；

②通讯警戒组疏散事故影响范围内的人员，并设置警戒；

③应现场处置组视现场情况做好防护工作进行灭火和污染物的泄漏控制措施，切断泄漏源、起火源；

④应急保障组调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作，并负责应急物资的回收和处置。

⑶一般环境污染事件-蓝色预警

危险废物少量泄漏，各部门能够及时发现并进行应急处置，气象部门预报有暴雨、冰冻等极端天气，发生区域性停电并且半小时内无法恢复电力供应等发布蓝色预警。

进入蓝色预警状态后，立即采取预警措施：

①现场处置组配合设备管理部门立即进行故障排除、检修工作，确定故障类型，确定维修方案，若事故复杂需停运时，立即咨询设计单位负责人；

②对管道、门窗等进行加固维护措施，调集输转泵，安排人员留守，确保极端天气下管道畅通不发生积水或废水泄漏事故。

③通讯联络组及时联系电力部门恢复供电时间。

### 发布预警方式、方法

发现事件后，现场人员或部门负责人可通过公司内部电话、对讲机、广播、微信群等形式对企业内部人员发布预警，如遇需要通知企业外部人员疏散的，应先与昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等政府部门联系，由其发布预警通知。内容包括：预警发布部门、预警时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、已有影响及其他可能影响范围、预警级别、警示内容、事态发展情况、相关应急救援疏散措施、咨询电话等。

预警方式、方法依据初步判定的预警级别采用以下报告程序。

黄色预警：现场人员报告部门负责人，部门负责人视现场情况组织现场处置，落实巡查、监控措施，如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员做好应急准备。

二级预警：现场人员报告部门负责人，负责人向公示应急指挥组上报事件情况，指挥组宣布发布预警，组织事件处理和救援。

一级预警：现场人员报告部门负责人，负责人核实情况后立即报告企业应急指挥组，指挥组立即进入应急状态，组织启动预案，转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员；封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。根据现场情况决定是否需通知相关机构协助应急救援。

表3.2-1　内部预警程序及责任人表

| 预警分级 | 预警信息发布责任人 | 预警信息接收人 | 发布内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级（蓝色预警） | 责任部门相关负责人 | 责任部门 | 事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 |
| 二级（黄色预警） | 公司应急指挥部 | 职工 | 事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 |
| 一级（红色预警） | 由昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等相关政府部门组成的应急指挥部 | 公司应急救援小组、昆山市开发区经济发展和生态环境局、 昆山生态环境局、应急管理局等相关政府部门 | 事件危害程度、紧急程度、发展态势、时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 |
|  |  | 消防部门、周边企业 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、已经造成的污染情况及采取措施 |
|  |  | 周边可能受影响的企业、单位、居民 | 事故时间、地点、事故涉及物质、事件简要经过、可能造成的影响 |

### 预警调整与解除

根据事态的发展、现场预防措施及处置措施的实施等操作，及时调整预警级别，当符合下列情况时，即满足预警解除条件：

⑴气象部门解除极端天气条件或地质灾害预警，公司内未受到影响或影响已被控制；

⑵废气处理设施故障解除，可正常运行；

⑶小型火灾得以扑灭和控制，不会扩大事故影响；

⑷泄漏危险化学品、危险废物已被妥善收集处置；

⑸火灾警报解除，大火已被扑灭，无再燃可能；

⑹公司电力恢复，电压稳定，设备能正常运转；

⑺公司内突发环境事件状况得到控制，不会对周边区域造成影响。

## 报警、通讯联络方式

公司设立了全天24小时保持畅通的应急电话：0512-50179519。可以在发生事故的第一时间进行报警或者与相关人员取得联系一旦发生事故，通过电话与有关应急救援部门、人员联系；公司有关应急指挥成员的手机实行 24 小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令；

事故发生后，事故当事人或发现人应立即向现场指挥报告，由现场指挥向公司管理层报告。公司管理层接到上报事故汇报后，应视情况及时向昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局汇报。在报告的同时，现场人员应及时采取抢救措施。若突发环境事件较为严重应通知院内及院外周边人员的疏散。报警的内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等情况。

表3.3-1  周边部分企业联系方式

| 项次 | 公司名称 | 联络电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昆山市金联塑料制品有限公司 | 0512-57716059 |
| 2 | 昆山三达包装有限公司 | 0512-57619820 |
| 3 | 昆山新艺洲制模有限公司 | 0512-57300011 |

表4.3-2  外部救援部门联系方式

| 项次 | 各 机 关 名 称 | 联络电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昆山生态环境局 | 12369 |
| 2 | 昆山市消防大队 | 119 |
| 3 | 急救中心 | 120 |
| 4 | 化学事故抢救中心 | 119 |
| 5 | 昆山市公安局 | 110 |
| 6 | 昆山应急管理局 | 57756081 |
| 厂外医疗机构 |
| 项次 | 昆山市临近各医院名称 | 联络电话 | 住 址 |
| 1 | 昆山市第一人民医院 | 0512- 57559009 | 前进路西路91号 |
| 2 | 昆山市第一人民医院友谊院区 | 0512- 57027200 | 青阳中路5号 |
| 3 | 昆山宗仁卿纪念医院 | 0512-57159999 | 前进东路999号 |
| 项次 | 广 播 电 台 | 联络电话 | 住 址 |
| 1 | 昆山市广播电台 | 0512-57302927 | 昆山市前进中路绣衣桥南堍 |
| 2 | 昆山市电视台 | 0512-57303232 | 玉山镇西街45号 |
| 3 | 昆山市日报社 | 0512-57311740 | 昆山市前进西路148 |

# 信息报告与通报

## 内部报告

当事故等级难以确定，污染物有可能排入环境中时，应立即用电话等快捷通讯方式向公司领导报告；报告后在事件应急处置的多个时段，用电话等快捷通讯方式向公司领导续报，至应急终止；应急终止后，以书面形式向公司领导报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响初评估。

1、信息报告程序

现场员工发现化学品、危险废物泄漏、火灾事故，要及时报告部门主管，简要说明事故时间、地点、泄漏物名称、泄漏情况或起火源。部门主管根据事故的影响程度初步判定事故级别并向公司应急指挥小组报告，启动相应的应急程序。

2、报告方式

口头汇报：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故知情人应立即通过电话向公司应急指挥组进行口头汇报。

书面汇报：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，以书面材料形式向公司应急指挥组上报事故有关情况。

3、24小时应急值守电话

洪湖路门卫室：0512-50179519。

## 信息上报

对于Ⅱ级的突发环境事件，应急指挥办公室应在接报后立即向昆山市开发区经济发展和生态环境局报告。对于Ⅰ级突发环境事件，应急指挥部应在接报后立即直接报告昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，请求援助，并立即组织进行现场调查。信息上报责任人为总经理。

若开发区决定发生事故单位应向可能受影响的区域通报事件信息，公司将事故现场具体情况及事故影响范围以电话、电子邮件等方式通知附近各企事业单位。公司对外沟通部门应秉着实事求是的原则向相关部门汇报事故的伤亡情况、救援处置情况、事故调查结果、事故处理追究情况，环境污染和处置情况。

报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起及时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：事故的类型、发生时间、发生地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

表4.2-1信息上报方式的具体内容一览表

| 上报类型 | 报告时间 | 报告内容 | 报告方式 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 在发现或者得知突发环境事件后首次上报 | 事件发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、地下水、土壤等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等。 | 可用传真、电话、网络等直接报告 | 一次 |
| 续报 | 在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报 | 在初报的基础上报告突发事件明确：具体数据；进展情况；危害程度；采取的措施 | 可用电话、网络和书面报告等方式 | 可多次 |
| 处理结果报告 | 应在突发环境事件处理完毕后立即报送 | 在初报与续报的基础上明确： 处理事件的措施、过程及结果；事件的危害、损失、社会影响、遗留问题、责任追究等 | 书面报告 | 一次 |

表4.2-2突发环境事件信息填报表

| 信息接收 |
| --- |
| 事故名称 |  | 发生时间 |  | 事故单位 |  |
| 事故类型 |  | 发生地点 |  | 报警人 |  |
| 事故简况 |  |  |  | 接警人 |  |
|  |  |  |  | 事故信息报送方式 |  |
| 事故初步原因分析 |  | 已采取的救援措施 |  |
| 是否有人员伤亡 |  | 伤亡情况 |  |
| 信息处理和上报 |
| 信息报送领导 |  | 报告时间 |  | 报告方式 |  |
| 报告内容 |  |
| 领导指示 |  |
| 事故处理 |
| 是否启动预案 |  | 预案级别 |  | 是否对外求助 |  |
| 参与救援部门 |  |
| 应急救援物资 |  |
| 应急措施 |  |
| 应急结果 |  | 填表人 |  |

## 信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由应急指挥中心负责人通过电话、广播、微信群等方式，及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，确保公众了解有关信息。可通过广播、宣传车、警报器或组织人员逐户通知等方式进行发布，对于老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的公告方式。将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向上级主管部门报告。信息通报责任人为总经理。

## 信息报告内容及方式

事件报告应包括的内容有：事故发生的单位、时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况。

# 环境应急监测

公司不具备应急监测能力，但已经与专业监测机构签订应急监测协议。发生突发环境事件时，监测机构负责对事故现场进行现场应急监测（大气、水、土壤等），企业人员向监测机构提供监测因子供现场监测人员参考，并协助监测人员确定监测点位及监测频次，以便对大气污染物因子进行快速有效的监测。根据监测数据对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，并做好应急终止后的相关工作（事故的责任认定、仪器的维护保养、受灾的损失赔偿等）。

## 应急监测目的

为第一时间内对污染事故的性质、危害、范围作出初步评价，为迅速有效的处理突发环境污染事件提供必要的科学依据，最大限度的保障人民群众的生命财产安全和区域环境安全。

## 监测要求

1、布点原则

综合考虑周边居民点、地表水等环境敏感点，将采样断面（点）设置在事故地点附近，并设置参照断面（点），以反映环境污染程度、范围。

设置参照上游断面、下游削减断面，兼顾采样代表性、可行性与方便性。

2、布点采样方法

①环境空气污染事故

以事故地为圆心，综合考虑地理、风向、高度因素，下风向低洼点、上风向对照点、距事故地最近敏感点及不同高度采样。

根据不同气压、气温、风速条件，现场确定采样流量与时间，采用检气管等设备迅速测定污染物种类、浓度。

②地表水环境污染事故

以事故地为中心，综合考虑流场、地形地貌等进行布点采样。事故地及下游布点若干、上游不设参照断面，此外饮用水取水口设定监测，静水分层采样。

③土壤环境污染事故

对土壤的监测应以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特征在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附件采集作物样品。

为全面掌握风险事故可能涉及区域的环境总体变化情况，根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）要求和应急需要，结合正常工况下常规布点情况，按照风险事件可能形成的状态，设定主要监测点位。可根据实际情况调整。

## 监测方案

1、水环境应急监测

⑴监测因子

若发生危险废物大量泄漏均有可能通过厂区内的雨水管网进入附近水体；发生火灾事故，产生的消防废水也可能通过雨水管网进入附近水体；废水处理装置故障，泄漏致附近水体。因此，公司事故后水环境监测因子见表5.3-1

表5.3-1 水环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废泄漏 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn |
| 2 | 火灾事故废水 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每1h取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

⑶监测点布设

一旦发生废水事故外排，在雨污水排放口需设置采样点。如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

表5.3-2废水应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故废水 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn | 企业内部 | W1生产废水排口 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 初期1次/2小时 中期1次/4小时 后期2次/每天 |
|  |  |  | W2雨水排口 |  |  |  |
|  |  | 周边 | 公司附近河流上游500m、下游1000m（W3、W4） |  |  |  |
| 在正常运营过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

2、大气环境监测

⑴监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，若发生火灾爆炸事故，废气处理装置故障超标外排，见表5.3-3。

表5.3-3  大气环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发火灾爆炸 | 颗粒物、CO |
| 2 | 废气处理装置故障 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸雾、氟化物、锡及其化合物、氮氧化物二氧化硫、醋酸乙酯、异丙醇等（具体根据相对应的废气处理装置选取污染因子） |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每1小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

⑶监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设1-3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1-3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

表5.3-4大气污染物应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物、CO、非甲烷总烃、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸雾、氟化物、锡及其化合物、氮氧化物二氧化硫、醋酸乙酯、异丙醇等 | 企业内部 | 下风向边界 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 初期1次/1小时 中期1次/4小时 后期2次/每天 |
|  |  | 周边 | 公司上风向边界外100m，下风向边界外300m |  |  |  |
| 在正常运营过程中，将根据日常监测数据，及时对废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

3、土壤环境监测

⑴监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，若发生泄漏事故影响周围土壤及地下水等，见表5.3-3。

表5.3-3  土壤环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 根据泄漏物的理化性质判定土壤监测因子 |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下监测一次。

⑶监测点布设

以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特征在不同深度采样，同时采集对照样品。

表5.3-4土壤污染物应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 根据泄漏物的理化性质判定土壤监测因子 | 泄漏点处的表层样、柱状样未污染场地的表层样、柱状样 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 1次 |

公司相关人员配合委托监测人员，根据监测结果对污染物变化趋势进行分析，对污染扩散范围进行预测，报应急指挥部批准，适时调整监测方案。应急监测项目根据事故性质，选择相应特征因子进行监测。

公司不具备应急监测能力，目前是委托苏州昆环检测技术有限公司进行应急监测，该公司位于昆山市成功路168号（距离公司44分钟车程），成立于2012年，于2013年11月顺利通过江苏省质量技术监督管理局组织的实验室资质认定评审，顺利取得实验室资质认定证书（证书编号：20131005310）。 现有检测项目包括建设项目职业卫生检测、水和废水、空气和废气（含环境空气、室内空气、公共场所、作业场所）、噪声等近百个测试项目，基本涵盖了职业卫生检测和环境检测的各个领域。现有检测用房3056m2，其中实验室面积逾2000m2 ，拥有光谱、色谱等主要检测仪器设备及各类辅助设备300余台（套）。因此该公司具备应急监测能力。

## 监测人员的安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防火防化服、面部防护罩、靴套、手套、头盔、口罩、护目镜等。

# 环境应急响应

## 分级响应机制

### 响应分级标准

按照突发事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的危害程度，影响范围和单位（或部门）控制事态的能力以及需要调动的应急物资的情况，再根据我院可能发生的事件分析，按照分级负责的原则将突发环境事件由低到高划分为部门级应急响应（Ⅲ级）、公司级应急响应（Ⅱ级）和区域级应急响应（Ⅰ级）。

⑴部门级应急响应（Ⅲ级）启动的条件

化学品、危险废物发生小面积泄漏在相关部门可控范围内，能及时处理不影响公司其他部门正常运营。

⑵公司级应急响应（Ⅱ级）启动的条件

化学品及危险废物大量泄漏，小型火灾火灾事故，但事故未影响到公司外环境，不会对企业区域以外的其他单位、社区造成影响，并且事故能控制在公司范围内。

⑶地方级应急响应（Ⅰ级）启动的条件

化学品及危险废物大量泄漏已经扩散到公司外环境，污染周边水体，且无法控制，具有大规模爆发可能；粉体涂料引发较大火灾爆炸，造成消防水外排，后果有可能继续扩大的。此类事故所能造成的影响可波及公司外环境，但未造成跨区域影响。

### 分级响应程序

⑴指挥与控制程序

部门级应急响应由部门主管作为事故现场负责人进行救援指挥，负责人员的调动和物资的调配，并及时向上一级领导汇报情况；

公司级应急响应由应急指挥部总指挥作为事故现场负责人进行救援指挥，负责人员的调动和物资的调配；根据事态的严重程度，在1小时内向昆山市开发区经济发展和生态环境局有关部门汇报事故，请求外部支援，并向周边单位通报事故简要经过。

地方级应急响应及时上报昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，突发环境事故一旦超出公司范围，公司不再具备自行处置的能力时，应服从上级部门的指挥、领导。

⑵资源调度程序

事故发生后，各级响应级别的现场指挥在各自的职权范围内，对救援资源进行调配。需要调动其它单位（部门）资源时，并及时请示上级领导，支援事故救援。在紧急状态下，采取“特事特办”、“手续从简”的办法，快速办理各种资源的调配手续。

⑶扩大应急程序

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，应及时请求昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门组成的应急救援组织机构启动昆山突发环境事件应急预案，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如部门级立即上升为公司级应急响应等。

可能危及周边外部单位时，现场人员立即向指挥部报告，由指挥部上报到昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好撤离准备。

预案分级响应程序如下：

表6.1-1  分级响应机制、具体表现及应急响应程序

| 分机响应机制 | 具体表现 | 应急响应程序 |
| --- | --- | --- |
| 部门级应急响应 | 公司内化学品、危险废物在公司范围内少量泄漏(泄漏量≤10kg)，影响仅限于部门区域内，且污染物没有扩散出公司内其他区域的趋势，依靠部门力量来解决的突发环境事件。 | a.现场人员报告部门负责人或值班领导； b.部门负责人作为应急指挥工作领导，若事件等级上升应交由应急指挥部接管； c.部门负责人启动Ⅲ级应急预案，一旦启动预案各应急小组成员10分钟内到达各自岗位，调配就近人员、车辆及物资装备。同时公司指挥部应做好启动Ⅱ级应急预案的准备工作。 d.部门员工及各应急小组按照职责分工做好防护措施，组织开展应急处置工作，将泄漏液体吸附收集至备用空桶内，并展开公司内部事件调查程序； e.污染事件现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，现场应急工作结束。 |
| 公司级应急响应 | 化学品、危险废物大量泄漏(10kg＜泄漏量＜1000kg)，小范围火灾事故，但经过公司内部应急力量可将事故影响控制在公司内部，不影响外环境的较大环境污染事件。 | a.现场人员直接报告公司应急指挥部； b.现场人员中职位最高者暂代指挥工作直到应急指挥部接管； c.应急指挥部接到报告后启动Ⅱ级应急预案，一旦启动预案各应急小组成员5分钟内到达各自岗位，调配人员及全部物资装备。同时公司指挥部应做好启动Ⅰ级应急预案的准备工作。 d.各应急小组按照职责分工做好防护措施，将泄漏液体通过沙袋围堵转移至备用空桶内，做好防火措施，利用公司内部消防设施及时扑灭火源，20分钟内不能及时扑灭的火灾应立即请求外援，消防水通过雨水管网收集暂存于事故应急池集中处置；及时切断公司水体与外界接触途径，即利用已安装的应急截断阀；同时展开公司内部事件调查程序，必要时请求附近单位支援应急物资协助救援，随事件发展情况做好通知附近社区和相关部门撤离工作； e.污染事件现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向昆山生态环境和水务局报告处理结果，现场应急工作结束。 |
| 地方级应急响应 | 易燃物料及废气处理装置、喷粉线、喷漆线引发火灾，造成消防水外排；废气处理装置故障超标外排，影响超出公司边界的重大环境污染事件。 | a.现场人员直接报告公司应急指挥部，指挥部立即启动Ⅰ级应急响应，并通知可能受影响的周边居民和单位做好撤离准备，并向地方政府通报，由地方政府指挥； b.现场人员做好个人防护措施撤离事故现场； c.各应急小组成员5分钟内到达各自岗位，调配人员及全部物资装备，同时规划好安全撤离线路； d.各应急小组按照职责分工做好防护措施，协助外部救援单位开展救援工作，利用公司现有设施，及时收集废液，配合消防灭火，控制污染范围，不进一步扩散； e.污染事件现场得到控制后，协助做好现场污染物洗消和事故原因调查工作，污染区域无继续扩大可能或救援工作已无继续必要，现场应急工作结束。 |

应急响应图如下：

图6.1-1  本预案应急体系响应工作流程图

图6.1-2  本预案与所在地突发环境事件应急预案响应体系

## 应急措施

### 现场处置流程

公司事故主要包括泄漏、火灾爆炸、废气、废水超标外排等。

事故发生时采取应急措施的总体要求是：发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知相关负责人及应急指挥部，报告物料外泄部位，并召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。

具体在救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设置警示标识，处置方法如下：

⑴ 应急救援队伍到达现场后，在事故现场总指挥的统一领导下，现场救援组迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，根据抢险和救援处置方案，应以最快的速度切断污染源。在紧急状态下的现场污染物控制收集，及时控制危险区，防止事态扩大；迅速制定监测方案，开展监测。后勤保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作和现场疏散警戒工作。在事件处理过程中产生的次生衍生物，如消防水、事故废水及固态液态废物等需要经过收集送至有资质的单位进行处理。

⑵ 应急保障组提供应急过程中使用的防护服、呼吸面罩、二氧化碳灭火器等救援必须品。

⑶ 当发生较大事故影响周边居民和企事业单位时，通讯联络组立即通知政府部门，并负责周围居民和企事业员工的疏散和两侧的警戒工作，严禁车辆和行人通行，负责维护事故现场秩序和社会治安。公司内部无法控制处理时请求昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门增援。

⑷ 在事故救援过程中，有人员伤亡、财产损失情况下，由医疗救护组将受伤人员、职工财产向安全区域转移。转移过程中救援组织部门与公司指挥部及其他救援小组保持联系；设定撤离路线的原则是远离危险区向周边开阔处撤离。

⑸ 洪湖路大门口为应急输送集中点。若突发环境事件，可向此处撤离。

⑹ 救援工作结束后，各应急队伍必须公司指挥部总指挥同意后，方可撤离现场，同时对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

### 现场处置方案

1、泄漏事故现场处置方案

⑴废水泄漏现场处置方案

若发现管道泄漏或破裂，立即关闭水泵，减少该条管线废水输送量；少量泄漏应用沙土覆盖吸收作为危废处置，大量泄漏应利用沙包围堵收容再全部泵入污水站重新处理；立即组织抢修，恢复后运行，通知车间恢复生产。

若污水站处理装置故障造成废水外溢，立即关闭水泵，通知专业人员进行检修，少量渗漏应用沙土覆盖吸收作为危废处置，大量渗漏应利用沙包围堵收容再全部泵入污水站重新处理；立即组织抢修，恢复后运行，通知车间恢复生产。

⑵危废泄漏现场处置方案

公司危废主要为废有机溶剂、废油漆、废切削液、污泥等。

若发现危险废物泄漏、流失、扩散和意外事故时当事人立即报告负责人；负责人报告当班负责人；确定流失、泄漏、扩散的危险废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；采取适当的安全处置措施及时组织人员收集泄漏的危险废物。

针对液态危废泄漏，若包装容器破损更换新的容器，少量泄漏吸附棉吸收作为危废处置，大量泄漏利用沙袋围堵转移至备用空桶内作为危废处置；针对固态危废泄漏，若包装容器破损更换至新的包装容器内，泄漏物利用洁净工具清扫至包装袋内暂存区危废库。

⑶化学品泄漏现场处置方案

本公司涉及的化学品种类较多，主要有硫酸、活化剂、铝脱脂剂、皂化剂、中和剂、氢氧化钠、稀释剂、金油等存放在化学品仓库内，同时车间也会存储部分需要使用的化学品。液体均采用桶装，包装桶一般有多个，但同时破裂引发泄漏事故可能性较小；地面进行了放渗透处理，包装桶容积最大不超过200L的，泄漏事故发生后可针对泄漏规模的大小确定应急措施，当发生小泄漏则可使用砂土、吸附棉等惰性材料吸附、吸收泄漏液体，更换破损的包装桶等办法就地收集；大规模泄漏沙袋围堵转移至备用空桶内作为危废处置，对外界影响不大，待事故结束后，委托有资质单位处理。

公司设置有罐区，主要为贮存液氧、液氩、热煤油、发电机使用的柴油等，均设置有安全报警装置，使用时的连接管线发生泄漏，可立即关闭阀门，若瓶身出现裂缝导致的泄漏，要立即切断周边的全部电源、火源，同时组织人员疏散到安全位置，并对罐区实施堵漏等。

公司设置有专门的调漆室，液体均采用桶装，包装桶一般有多个，但同时破裂引发泄漏事故可能性较小，调漆室设置有收集沟、集液槽，泄漏事故发生后可针对泄漏规模的大小确定应急措施，当发生小泄漏则可使用砂土、吸附棉等惰性材料吸附、吸收泄漏液体，更换破损的包装桶等办法就地收集；大规模泄漏沙袋围堵转移至备用空桶内作为危废处置，对外界影响不大，待事故结束后，委托有资质单位处理。

⑷生产装置现场处置方案

1）车间内设备及其配套的管件等发生泄漏事故后，立即停止设备的运行，可能情况下，堵住泄漏源，产生的泄漏废液就地收集，待事故结束后，委托有资质单位处理，减少事故影响程度和范围；

停车顺序：机器设备上的总闸→各车间电源控制柜总闸→配电间控制柜闸刀；

2）应急保障组进行泄漏点的监视，并对喷水、消防废水管理等现场进行监视；

3）应急救援组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员；

4）紧急停车后约1～2小时完成物料转移、泄压，泄漏停止。泄漏的物料在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，在应急废水池中再进一步回收、去除处置；

5）根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量。

2、火灾爆炸事故现场处置方案

活性炭吸附+催化焚烧装置、除尘装置、喷漆线、喷粉线，内部温度过高，或者有静电等，导致产生自燃现象同时遇明火发生火灾爆炸事故。救援时先从源头上控制住火势，再消灭火灾。根据现场情况抢险人员进行分工协作，将现场可燃物料移出火场，利用水雾冷却火场、拦截火势等，防止火势扩大蔓延；扑救人员根据风向、火势占领上风向或侧风向阵地用灭火器、黄砂、雾状水等进行火灾扑救。

在消防灭火的同时，通知雨水排口负责人确认雨水排口截断阀门是否关闭，事故废水随雨水管网收集进入事故应急池内。待事故处理完毕后，委托第三方进行检测，符合要求直接排放，不符合的委托有资质单位处置。

3、环保设施故障现场处置方案

⑴ 污水站处理装置故障，废水超标

一旦废气处理设施发生故障，发现人员立即向负责人汇报，通知车间停止生产直到废水处理装置故障排除。

⑵ 废气处理装置故障

一旦废气处理设施发生故障，发现人员立即向负责人汇报，通知车间停止生产直到废气处理装置故障排除。

### 大气污染事件保护目标的应急措施

公司可能发生的大气环境污染事件主要为废气处理装置故障造成的气体异常排放情况。一旦废气处理设施发生故障，发现人员立即向负责人汇报，通知车间停止生产直到废气处理装置故障排除。

发生事故时，通过通讯联络组负责向周边事故影响的单位通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；发生重大环境事件时，可能危及周边区域的单位、社会安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

### 水污染事件保护目标的应急措施

当公司泄漏、火灾爆炸事故，泄漏物、消防废水可能通过雨水管网进入周边河道，污染地表水。公司需对可能受影响的保护目标采取应急措施，尽量避免对水环境保护目标的污染。

发生事故并导致水污染事故时，应及时反应至应急指挥部，如果事件超出公司边界，应急指挥部立即上报昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，请求支援，同时现场处置人员应及时采取抢救措施。

迅速通知雨水排放口负责人关闭雨水外排口截断阀，同时组织人员采用沙袋封堵、筑临时堤等截流措施多泄漏物或消防废水进行拦截；厂区内泄漏物收集至备用空桶内作为危废处置，大量消防废水可通过雨水管网收集至事故应急池内暂存，根据水质分析后确定是否能够外排或进行委托处置。在处置及时有效的情况下，水污染只影响到周边水域，不会大范围扩散；如果污水进入外环境，公司应立即向昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门报告，由上级部门通知下游用水单位采取应急措施，并委托监测机构在取水口进行采样分析，一旦周边河水中根据应急监测方案确定的监测因子超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事故；公司也需作好防护措施，尽量避免物料进入附近水体中。

确认现场水体污染物排放已达到标准范围，周围有害物质的浓度已达到允许范围，当事故得以控制，消除环境污染和危害，并已经进行取证工作后，由总指挥下达解除应急救援的命令，由通讯警戒组通知事故装置解除警报，通知警戒人员撤离，在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或者社区负责人解除警报。

### 土壤、地下水污染事件保护目标的应急措施

化学品（脱脂剂、硫酸、氢氧化钠、活化剂、皂化剂等）、危废（废有机溶剂、废油、废酸液、废油漆等）泄漏造成土壤污染事故。发生土壤污染事故后，可造成土壤、地下水中pH、石油烃等超标，对周边环境有一定程度的影响。现场人员发现事故后，立即报告给车间主管，最终报告至总经理。污染源排查组迅速展开调查，对事发地土壤、地下水污染事件原因、土壤、地下水的污染物因子、污染物污染土壤、地下水的位置等情况进行排查。事故结束后应急调查组调查被污染的土壤、地下水面积，和污染程度。应急监测组监测土壤的、地下水 pH 值，上报指挥部。指挥部组织会议邀请专家共同讨论处理办法。最大情况的消除污染。

### 人员撤离及疏散

当事故后果较为严重，可能对人群造成较为严重危害时应发出人员撤离疏散指令。

现场人员疏散指令由应急指挥部负责发布，作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。如废气超标外排、大型火灾爆炸事故等，应急救援处理后，事故仍无法控制，由应急指挥部下达撤离命令后，现场所有人员按照指定路线撤离，撤离的信号为警报系统发出的报警声。污染物可能影响到周边居民和环境时，对可能威胁到院外人员安全时，指挥部应立即向昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门汇报，在政府部门组成的指挥部指挥协调下，迅速组织有关人员协助周边居民、企事业单位、过往行人撤离到安全地点。

### 受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、救援人员防护、监护措施

救援人员实施抢险时，一定要站在上风头，服从总指挥的统一指挥。到现场抢险时不能一人到现场，要两人以上方可进入现场；进入现场前首先要检查防护用品有效性，然后要戴好防护用品方可进入现场；进入后，要随时保持与现场指挥保持联系，以便及时实施救援。

2、现场急救初步措施

现场救治应根据受害人的具体情况，污染物资的化学性质，采取针对性的安全救治措施，尽快送入医院急症室救治。

要求现场救治人员掌握常用的急救措施，并灵活运用。

急救原则：先救命，后疗伤；

急救步骤：止血、包扎、固定、救运。

根据现场受伤人员情况，现场急救可采取的急救初步措施有以下几类：

①初步检查病人神志、呼吸、脉搏、血压等生命体征，并随时观察其变化，5分钟观察一次；

②保持病人的正确体位，切勿随便推动、搬运病人，以免加重病情；昏迷发生呕吐病人头侧向一边；脑外伤、昏迷病人不要抱着头乱晃；高空坠落伤者，不要随便搬头抱脚移动；哮喘发作或发生呼吸困难，病人取半卧位。

③保持病人呼吸通畅，已昏迷的病人，应将呕吐物、分泌物掏取出来或头偏向一侧顺位引流出来。

④病人发生呼吸道异物阻塞，运用腹部冲击法等急救手法，使异物排出。

⑤心跳呼吸停止，及时进行心肺复苏术，即人工呼吸和体外心脏按压。如患者是因危险化学品中毒，则不可采取口对口人工呼吸，可采用仰卧压胸式人工呼吸法。

## 应急设施(备)与物资

企业现有应急设施(备)与物资表见表6.3-1

表6.3-1现有应急物资与装备汇总表

| 类别 | 物品 | 型号 | 数量 | 报废日期 | 主要功能 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄沙 | / | 50桶/箱 | 使用后补充 | 收集污染物 | 危废仓库、调漆间等 |
|  | 沙袋 | / | 30袋 | 使用后补充 | 收集污染物 | 危废仓库、调漆间等 |
|  | 吸附毡 | / | 若干 | 使用后补充 | 收集污染物 | 危废仓库、调漆间等 |
|  | 收集沟+收集池 | / | 若干 | 损坏后维修 | 收集污染物 | 危废仓库、调漆间等 |
|  | 防腐防渗漏措施 | / | 若干 | 损坏后维修 | 收集污染物 | 危废仓库、调漆间等 |
|  | 事故应急池 | 824.3 m³ | 一座 | / | 收集污染物、消防尾水等 | 废水处理站 |
| 安全防护 | 防毒面罩 | / | 3付 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 防护服 | / | 5套 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 正压式呼吸机 | / | 1 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 安全绳 | / | 3 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 胶手套 | / | 20双 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 胶鞋 | / | 10双 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 洗眼器 | / | 18 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 防护眼镜 | / | 20付 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 安全绳 | / | 3 | 损坏后更换 | 个人防护 | 厂房内 |
|  | 医药箱 | / | 若干 | 使用后补充 | 个人防护 | 厂房内 |

对照《环境应急资源调查指南（试行）》，公司应急物资基本符合要求。

## 应急终止

### 应急终止的条件

区域级（一级）环境事件由上级主管部门组成的应急指挥部根据事件的发展情况，组织专家对事件处置情况进行评估，向昆山以上环境应急与事件调查中心提出应急终止的建议。公司级（二级）环境事件由公司环境应急救援指挥部决定终止。

在满足以下条件下，公司应急预案终止：

⑴涉及各类突发环境事件现场得到控制，污染已经消除；

⑵污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，所造成的危害已彻底消除，无继发可能；

⑶各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑷事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生衍生事件隐患消除后，经突发环境事件现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。

经过评估确认，并经地方政府主管部门同意后，由应急指挥部宣布解除应急响应。

应急终止，由突发环境事件应急指挥部负责，昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门等相关部门具体实施，组织专业人员制定跟踪环境监测方案，并对事件应急工作进行评估。

### 应急终止后的行动

⑴信息通告

通知企业相关部门、周边企事业单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

⑵污染物处置与清洁

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律法规要求进行分类处理。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于吸附泄漏物的物料必须统一收集后作为危废交由有资质单位处理。对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

⑶进行环境危害调查与评估

对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

⑷后果影响消除

事故后果影响包括事故对现场、环境造成的影响。事故应急结束后，根据事故现场情况的需要配合公安、消防、应急局等事故调查处理部门保护好事故现场，设置警戒线，划定事故现场范围，禁止一切无关人员进入现场。积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改和防范措施，防范类似事故再次发生；对于事故造成的环境影响公司应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

⑸经验总结和预案修订

事故应急结束后，由应急指挥部组织参加应急的相关单位人员对抢险过程进行总结，对抢险过程中应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等是否满足应急救援的需要进行评估，总结评估结果要形成报告，根据总结评估意见及时修订应急预案。

## 与相关预案的衔接

1、组织机构

公司应急救援指挥部服从上级主管部门的领导，并请求其它单位的支援；在其它单位发生突发环境事件时按照相关政府部门的部署，公司实施应急支援。

公司突发环境事件应急预案是《昆山开发区突发环境污染事件应急预案》的下级预案，当突发环境事件级别较低（公司级、部门级事故）时，启动公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（区域级事故）时，及时上报昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等政府部门，由政府部门同时启动《昆山开发区突发环境污染事件应急预案》。公司已经与周边企事业单位（昆山市金联科技有限公司）签订互救协议，将预案与周边企事业单位及时沟通，进行衔接。

2、应急救援培训教育、演练

公司按照昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等政府部门年度的应急救援培训内容进行教育、演练活动。

当公司发生区域级事故时，应及时与周边的企业、居民及时信息沟通，缩小事故的影响范围，必要时进行紧急疏散。

# 善后恢复

## 善后处置

应急指挥部做好善后处理工作，主要对突发环境事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，对紧急调集、征用的人力物力按照规定给予补偿。

为便于事件后的事件原因调查、取证、处理工作，应对事件现场进行保护，不得故意破坏、伪造现场。事件现场的保护采取拉警戒绳、挂警示牌、派人值守形式。无关人员一律不得进入。为及时清除事件现场的物资，特别是遗留的危险化学品，防止发生新的危险、危害，必须对事件现场进行洗消。

①对现场泄漏装置、容器中残余物质进行安全处置，可以再次使用的装置、容器，要清洗干净后放置好备用；不可以再次使用的，亦要严格清洗消毒后，定点放置，避免污染环境或造成安全隐患。

②现场清理，对可能受到影响的设备、地面、管道进行清洗，避免腐蚀；清洗后的水委托有资质单位处置。

③废弃物处理，现场应急处理以及恢复时产生的污水、废物等要严格按照生产污水、固废的处理方法和原则进行处理，避免造成二次污染。

## 人员安置

对受灾人员进行安置，费用由专项应急费用中提取，必要用品由采购购买。具体损失赔偿事宜在事件调查报告完成后协商解决。

## 调查与评估

组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，确定生态补偿和对遭受污染的生态环境进行修复事宜。配合有关部门开展环境污染损害鉴定评估工作，对环境污染损害进行定量化评估，将污染修复与生态恢复费用纳入环境损害赔偿范围，科学、合理确定损害赔偿数额与行政罚款数额，有助于真实体现企业运行的环境成本，强化企业环境责任，增强企业的环境风险意识，从而在根本上有利于解决“违法成本低，守法成本高”的突出问题，改变以牺牲环境为代价的经济增长方式。

## 事件责任认定

应急救援结束后，公司依据处理事件“四不放过”原则，查明事件的原因，责任人，制定出预防此类事件再次发生的措施并立即实施。

## 保险理赔

公司为员工办理五险（社会养老保险，职工医疗保险，工伤险，生育险，失业险），还应对环境应急人员办理意外伤害保险。在突发环境事件发生后，能够及时做好理赔工作。

# 保障措施

## 经费保障

环境事件应急专项经费由环保经费中提取，主要用于相关设备的配置和保养，相关的奖惩费用，培训和演练经费等。

表8.1-1  应急专项费用一览表

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资维护 | 4 |
| 2 | 应急设备更新 | 3 |
| 3 | 应急个人防护设施保养 | 2 |
| 4 | 培训和演练经费 | 2 |
| 5 | 各设备维护费 | 2 |
| 合计 | 13 |

## 制度保障

公司设有奖惩制度。

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励：出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；消除或减轻突发环境事件，使国家、集体、和人民群众的生命财产免遭或减少损失的；对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，效果显著；有其它特殊贡献的。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，给予相关人员不同力度的惩罚。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，视情节和危害后果对责任人给予处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

不认真履行环境法律、法规，引发环境事件的；拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；不按规定报告突发环境事件真实情况的；拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在突发环境事件应急响应时临阵脱逃的；盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；散布谣言，扰乱救援秩序的；有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

## 应急物资装备保障

公司指挥部的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。应急物资装备保障工作由应急保障组负责。

## 通信与信息保障

公司各级应急相关部门建立和完善了环境安全应急指挥通信系统。公司领导和值班人员手机保持24小时开机，确保应急联络畅通。

## 应急队伍保障

我公司成立了环境突发事件应急救援指挥部、责任到人、岗位明确，保障了应急处理能力。

# 预案的管理程序

## 应急培训和演练

应急演练分为公司级演练和配合政府部门演练二级。公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；如政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。演练时拍照并有记录，不断对演练进行修正。

1、演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；

2、演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

3、演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响；

4、演练频次与范围：综合预案演练频次每年2次以上；政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

9.1.1 预案培训和宣传

1、公司职工

针对应急救援的基本要求，系统培训公司职工，发生各级突发环境污染事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每年不少于2次。

2、兼职应急救援队伍

对公司兼职应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为突发环境污染事件应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事件发生等。

培训时间：每年不少于1次。

3、应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就公司突发环境污染事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年不少于1次。

4、周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事件波及到的区域都能对突发污染事件应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次。

9.1.2 演练

㈠演练分类及内容

1、演练分类

⑴ 桌面演练：由应急组织（机构）的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。桌面演练的主要特点是对演练情景进行口头演练，作用是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

⑵ 功能演练：针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能、检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力。例如指挥和控制功能演练，其目的是检测、评价多个部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应能力。

⑶ 联合演练：针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练，一般要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其他资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

公司根据实际要求制定本单位的应急预案演练计划，按公司的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练，每季度至少组织一次现场处置方案演练。

2、演练内容

⑴ 事故发生的应急处置；

⑵ 消防器材的使用；

⑶ 通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

⑷ 消毒及洗消处理；

⑸ 急救及医疗；

⑹ 防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⑺ 标志设置警戒范围人员控制，院内交通控制及管理；

⑻ 事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；

⑼ 新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

⑽ 事故的善后工作。

㈡演练范围与频次

1.组织指挥演练由指挥组负责人每年组织一次；

2.单项演练由每专业组负责人每年组织二次；

3.综合演练由指挥组负责人每年组织一次。

㈢演练评估和总结

公司近期对液氧储罐泄漏事故进行应急演练，详见附件演练记录。根据公司应急演练，反映出应急小组能够有序进行现场处置，但是尚有不完善之处：应急人员对防护用具使用不熟练、应急物资准备不足。

公司需定期组织应急防护用具使用的培训，同时定期补充应急物资，确保应急物资能满足要求。

培训结束后，各专业救援队伍通过讲评和总结，应急指挥部将上述书面报告汇编成演练评估报告。报告内容包括如下：

通过演练主要发现的问题；对演练准备情况的评估；对预案有关程序、内容的建议和改进意见；在训练、器材设备方面的改进意见；演练的最佳时间和顺序。

## 预案的评估修订要求

9.2.1预案的评审、备案

预案评审可分为内部评审和外部评审。内部评审主要由企业主要负责人组织公司内有关部门和人员进行评审，外部评审则由上级主管部门及其他相关企业单位、环保部门、专家、周边群众代表对本预案进行评审。

预案经评审完善后，由公司负责人签署发布预案后20天内按规定向昆山生态环境局备案。

9.2.2 预案发布、更新

公司应根据自身内部因素（如改、扩建等实际情况）和外部环境的变化及时更新应急预案，按要求3年修编应急预案，并进行评审、发布和重新备案。

有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

4、重要应急资源发生重大变化的；

5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6、其他需要修订的情况。

9.2.3 预案实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，公司应组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实施应急预案并持续改进。

# 第二部分  专项应急预案

# 化学品泄漏专项应急预案

# 1编制目的

为规范企业化学品的应急管理机制，最大限度地降低因泄漏、火灾、爆炸或其他意外的突然或非突发事件导致的化学品或化学品中的成分泄漏到空气、土壤或水体中而产生对本企业员工健康和周围环境的危害。现根据国家法律法规及有关规定，制定本预案。

### 1.1响应原则

立足于控制事态发展，减少事故损失。

### 1.2适用范围

本应急预案适用于捷安特（昆山）有限公司化学品贮存、转运及其它相关工作。

# 2危险源分析

### 2.1生产过程中所涉及到的化学品

公司生产过程中所涉及到的化学品种类较多，车间领取当日使用量，公司化学品使用及存储情况见表2.2-1。

表2.1-1 化学品使用及存储情况一览表

| 序号 | 名称 | 重要组分、规格、指标 | 年用量（t/a） | 包装规格及存储方式 | 最大存储量及存储位置（t） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂 | 环氧树脂，无固化剂 | 43.5 | / | 2，半成品仓库 | 外购、汽运 |
| 2 | 铝脱脂剂 | 10%氢氧化钠、20%葡萄糖酸钠、10%硅酸钠、2.5%柠檬酸 | 24.9 | 25kg/桶 | 0.2，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 3 | 铝酸脱剂 | 30%硫酸、30%氢氟酸、6%表面活性剂、其余为水 | 12 | 25L/桶 | 1，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 4 | 硫酸 | 98% | 30 | 25L/桶 | 0.5，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 5 | 铁脱脂剂 | 15%氢氧化钠、20%葡萄糖酸钠、5%表面活性剂 | 5 | 25L/桶 | 0.3，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 6 | 铝件皮膜剂 | 2-10%氟锆酸、1-2%硫酸锌、其余为水 | 12.6 | 25L/桶 | 0.4，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 7 | 铁皮膜剂 | 15%1,2-双（三乙氧基硅基）乙烷（BTSE）、3%纳米级二氧化硅、5%双氧水、5%柠檬酸、0.2%氢氧化钠 | 17 | 25L/桶 | 0.8，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 8 | 铝皮膜剂 | 20%氟硅酸钠、20%氟硅酸锌 | 6.8 | 25L/桶 | 0.2，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 9 | 皂化剂（润滑剂） | 99.5%硬脂酸钠 | 2.2 | 25kg/桶 | 0.1，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 10 | 中和剂 | 20%氢氧化钠 | 3.2 | 25L/桶 | 0.5，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 11 | 金属处理剂SL-200 | 5%草酸、30%柠檬酸 | 4.4 | 25L/桶 | 0.2，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 12 | 氢氧化钠 | 30% | 13.2 | 25L/桶 | 0.5，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 13 | 硫酸 | 50% | 10.5 | 25L/桶 | 0.5，危化品仓库 | 外购、汽运 |
| 14 | 片碱 | 95%氢氧化钠 | 10.5 | 25L/桶 | 0.5化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 15 | 底漆 | 60%亚克力树脂、3%填充料、25%色料、3%添加剂、9%乙二醇单丁醚 | 35 | 200L/桶 | 2，油漆仓库 | 外购、汽运 |
| 16 | 面漆 | 60.27%亚克力树脂、25.83%环氧树脂、1.7%颜料、0.59%添加剂、2%醋酸乙酯、9.61%甲基异丁基酮 | 80 | 200L/桶 | 2，油漆仓库 | 外购、汽运 |
| 17 | 金油 | 97%热固性丙烯酸树脂、3%二甲苯 | 80 | 200L/桶 | 2，油漆仓库 | 外购、汽运 |
| 18 | 稀释剂 | 30%二甲苯、40%异丙醇、25%甲基异丁基酮、5%醋酸乙酯 | 200 | 200L/桶 | 10，油漆仓库 | 外购、汽运 |
| 19 | 淬火液 | 1~10%亚硝酸钠，其余为水 | 16 | - | 1.5，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 20 | 活化剂 | 10%硫酸、30%柠檬酸、1.5%缓蚀剂 | 5.3 | 25L/桶 | 0.2，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 21 | 表面调整剂 | 正十二烷基三乙氧基硅烷25%、乙酸5%，其余为水 | 1.0 | 30kg/桶 | 1.0，化学品仓库 | 外购、汽运 |
| 22 | 切削液 | 添加剂＜10%，其余为高精炼基础油 | 12 | 200L/桶 | 2，油品仓库 | 外购、汽运 |
| 23 | 粉体涂料 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物50-100%、硫酸钡10-25%、二氧化钛2.5%、双酚A≤2.5% | 47.5 | 50kg/桶 | 5，物料仓库 | 外购、汽运 |
| 24 | 液压油 | 2,6-二三-丁苯酚＜0.25%，其余为高精炼矿物油 | 10 | 200L/桶 | 2桶，油品仓库 | 外购、汽运 |
| 25 | 热煤油 |  |  | 3t | 3t，罐区 | 外购、汽运 |
| 26 | 液氧 | 液态的氧气 |  | 5m³ | 5m³，罐区 | 外购、汽运 |
| 27 | 液氩 | 液态的氩气 |  | 5m³ | 5m³、10m³，罐区 | 外购、汽运 |
| 28 | 发电机柴油 | 基础油、添加剂等 | 0 | 7m³ | 外购、汽运 | 外购、汽运 |

### 2.2事故类型

厂区内储存的化学品可能引发如下事故：

（1）泄漏事故

公司生产过程中所使用的脱脂剂、金油、油漆、稀释剂等均为液态物质，可能会发生物质泄漏事故。

主要原因：

①储存容器损坏，发生泄漏；

②在运输的过程中可能导致泄漏；

③由于操作失误导致化学品的跑冒；

④由于火灾、爆炸等引起化学品的泄漏。

影响范围：

①对储存现场的污染

②在运输过程对厂区道路污染

可能后果: 可能会导致厂区内外土壤污染或者水体污染及挥发使人中毒。

（2）中毒事故

公司生产过程中所使用的盐酸、硝酸、等均有一定毒性，吸入或误食会发生中毒等事故，对人体产生一定的损伤。

（3）灼伤事故

公司使用的硫酸、氢氧化钠等均为强酸强碱类物质，沾染在皮肤上会造成皮肤灼伤等事故，对人体产生一定的损伤。

# 3应急组织机构及职责

为保证事故应急救援工作在各有关职能部门分工合作，各司其职、密切配合下，迅速、高效、有序开展，化学品环境事故成立应急总指挥部（指挥中心），日常办事机构办公室设在办公室。

总指挥：余政溉（13951180658）

副总指挥：许成浓（15862662176）

主要职责：

日常：

①建立健全化学品泄漏环境应急预案。

②建立与公司发展相适应的组织结构，确定职责与权限。

③负责危险源管理，组织开展危险源辨识，制定控制措施。

④负责组织预案的演练，及时对预案进行调整、修订和补充。

⑤负责组织有关部门制定应急抢救预案。

⑥对满足要求做出承诺，并实现持续改进。

应急状态：

①负责统一部署应急预案的实施工作，及紧急处理措施。

②负责调用本公司范围内各类物资、设备、人员和占用场地。

③负责组织人员和物资疏散工作。

④负责配合上级部门进行事故调查处理工作。

⑤负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

应急救援组

组长：邓富洪（0512-50179521/14706260860）

组建多个应急抢险组，如储存区抢险组、生产装置抢险组、公用工程抢险组等。执行应急指挥组的应急指令；启动、结束事故抢修应急预案；掌握设备损坏情况，提出具体可行抢修方案；

火灾扑救后，尽快组织力量抢修公司供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

主要职责如下：

①接到通知后，正确配戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥小组的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

②在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险。

③组织抢修人员、落实抢修器材和设备，实施抢修；掌握并及时向应急指挥组汇报抢修进展情况。

物资供应组

组长：王峰（0512-50179521）

主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂内车辆及装备的调度。

④在事故发生后，负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

⑤在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行火灾扑救；

警戒疏散组

组长：警卫（0512-50179519）

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序；负责疏散事件区域内的群众和无关人员；负责救援运输车辆的畅通。

①发生事件后，治安组根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场；根据事件影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

②接到报警后，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；

③疏散警戒组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

医疗救护组

组长：候化鲁（13085503372）

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

环境应急监测组

组长：应急监测组（0512-50179521/18051895165）

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要事故类型、主要污染物种类；由于我公司不具备应急监测能力，因此由应急监测组负责联系专业监测结构，根据事故类型制定监测计划进行监测。监测数据及时报告应急救援指挥组。

②参与制定和实施环境事故应急预案，为应急领导小组决策提供技术支持和保障，提供有关紧急保护公众环境的防护措施和应急技术咨询。为开展环境污染和生态破坏事故应急处置、应急监测提供技术支持。

③针对不同类别、不同物质的污染事故制定应急处置技术预案；制定和实施环境污染和生态破坏事故应急处置中污染控制、污染消减、安全隔离和危险设施（物品）防灾等具体行动方案。

④组建和培训应急处置专业队伍以及应急物资的筹备等。

⑤协调厂内领导、有关部门等方面的共同处置、救援行动。

⑥及时向厂内突发环境事件应急领导小组报告处置进展、效果等应急工作情况。

⑦进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

⑧负责编制环境污染事故报告，评估污染程度和范围，对周边生态环境影响，并将事故报告向上级部门汇报。

## 4预防与预警

### 4.1危险源监控

#### 4.1.1化学品监控

仓库主管负责对化学品的入库、点检、出库等工作，并负责在日常安全督查中重点作如下检查：

①公司化学品均为小桶包装，最大包装桶容积为200L的铁桶，需要检查在运输过程中有无泄漏。

②化学品入库时要分类整齐堆放，并放置于托盘内。

③检查化学品台账是否有记录。

④检查应急救援设备是否完好。

#### 4.1.2化学品管理措施

公司有专门的化学品仓库，用于存储外购的化学品，并制定了《化学品管理制度》，具体如下：

（1）根据生产需要、规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量，不相容的物料不得存放在同一区域，必须分隔清楚；

（2）每天对化学品仓库内外进行安全检查，货架是否牢固，堆放是否合理；

（3）化学品出入库均要进行登记；

（4）温度较高时，转运化学品要有防晒措施。

具体措施为：化学品设有防渗措施，预防了化学品的渗漏；各类化学品分类整齐存放且进行封口，预防了化学品的流失和扬散；仓库内部配有应急物资箱，应急物资箱内放置有吸附棉及个人防护装备、灭火器等。

### 4.2预警行动

接警人员接到报警后，应迅速向指挥部负责人报告，报告的内容包括发生事故的单位、时间、地点、性质、类型、受伤人员、事故损失情况、需要的急救措施及到达现场的路线方式，指挥部启动应急预案，通知相关专业组赶赴现场，实施救援，并视情况向上级管理部门报告。

## 5信息报告

### 5.1 信息报告与通知

（1）应急指挥部值班室设在办公室，值班人员24小时值班。应急值守电话：0512-50179519。

（2）突发化学品泄漏环境事故时，事故现场有关人员立即迅速报告环境应急指挥部，在夜间值班室接警后需立即向安环部人员报告。

（3）值班人员接警后，立即将警情报告应急救援指挥办公室；特别重大事故，可直接向环境应急指挥机构总指挥或执行指挥报告并寻求相关单位的救援。

### 5.2信息上报

（1）突发化学品泄漏环境事故后，指挥部应立即上报主管部门。

（2）信息上报内容包括：单位发生事故概况；事故发生时间、部门以及事故现场情况；事故简要经过；事故已造成的伤亡人数和初步统计的直接经济损失；已经采取的措施等。

（3）信息传递 事故现场第一发现者

值班室       环境应急指挥部      总指挥或副总指挥       昆山生态局。

事故处理后：事故后5—15日，由应急协调指挥人以书面形式报告昆山市环境保护局，书面报告包括单位基本情况，人员救援情况及康复情况，环境污染情况及防治情况。

### 5.3应急处置程序

根据公司化学品泄漏情况，制定如下应急处置程序：

图5-1 泄漏事故处置流程

事故发生后，现场第一时间将事故情况汇报至部门课长负责了解和掌握事故现场情况，及时向上级汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。安环与负责协助部门课长开展应急抢救工作。并采取相关的应急措施。

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，应及时请求昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门组成的应急救援组织机构启动昆山突发环境事件应急预案，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如部门级立即上升为公司级应急响应等。

可能危及周边外部单位时，现场人员立即向指挥部报告，由指挥部上报到昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好撤离准备。

## 6.应急处置措施

### 6.1泄漏事故应急处理措施

本公司涉及的化学品主要为脱脂剂、稀释剂、硫酸、活化剂等存放在化学品仓库内，同时车间也会存储部分需要使用的化学品。液体均采用桶装，包装桶一般有多个，但同时破裂引发泄漏事故可能性较小；丙二醇存放在厂房西侧，设置有防泄漏托盘，包装桶容积为最大为200L铁桶，泄漏事故发生后可针对泄漏规模的大小确定应急措施，当发生小泄漏则可使用砂土、吸附棉等惰性材料吸附、吸收泄漏液体，更换破损的包装桶等办法就地收集；大规模泄漏沙袋围堵转移至备用空桶内作为危废处置，对外界影响不大，待事故结束后，委托有资质单位处理。

### 6.2中毒事故应急处理措施

（1）迅速脱离有害环境：中毒人员应迅速脱离有害环境，已昏迷不能自行脱离的，医护室救护人员应迅速帮助中毒者离开现场，但救护人员必须做好自身及协同人员的保护措施，进入有害化学品区要注意佩带诸如防护服、防护鞋、防毒面具等防护用品,以免造成更多的人员中毒。

（2）截断中毒源：消除泄漏的源头，堵漏，避免毒害范围的扩大。

（3）紧急救护措施：因吸入或食入有毒物质而出现流涎、恶心、呕吐、昏迷、腹痛、腹泻、多汗、双瞳孔缩小、流泪、视物模糊、流涕、呼吸困难、其它不适等中毒现象时，其它员工有责任对其进行抢救，并视不同情况采取如下急救措施：

A.皮肤接触：皮肤受到有毒物质污染后要尽快脱去被污染的衣物，包括内衣裤。污染的皮肤要尽快用肥皂水清洗，再用清水冲洗干净。

B.眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少要持续10-20分钟，就医；

C.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，令其平躺，清除口腔、鼻腔分泌物等，维护呼吸道畅通；若出现呼吸困难补氧（人工呼吸、吸氧，或指压人中、内关、足三里）。

D.食入：误食入者，用软物、手指刺激中毒员工咽后壁手法催吐。每次催吐后，口服清水或温淡盐水100-200毫升，隔3-5分钟后再次催吐，直至呕吐物变清、无异味为止。服食腐蚀性毒物及抽搐尚未控制者不宜催吐。催吐后，不论其效果如何或不宜催吐者，都应及时充分的洗胃，以便稀释毒物，消除毒物，保护机体，减轻损害。现场可采用刺激呕吐洗胃法，即先让中毒者喝下适量的洗胃剂（约500毫升左右），然后刺激咽喉使其呕吐，吐后再饮再使之呕吐，反复几次至呕吐物清澈为止。常用的洗胃液有：清水、淡盐水、淡肥皂水、茶水等。

E.昏迷：员工在现场抢救和运送途中要防止因咽喉周围组织松弛造成的窒息，同时也要防止胃内容物涌出造成窒息及吸入性肺炎。对昏睡及神志不清的员工要采用昏睡体位。昏睡体位为：左侧躺下，左手过头伸直，头枕在左手上，右手弯曲支住下巴；右腿稍微前曲。

F:不论哪种形式的中毒，经现场抢救后都应送往医院就医。拨打120急救中心电话，就近送医院作进一步的抢救、治疗。

### 6.3火灾事故处理措施

油漆调区发生火灾事故时，做出如下处理：

- 火灾发生初期时，首先由目击者切断火灾现场电源，并采取正确的扑灭火灾，同时通知安环部，安环部人员通知公司应急指挥部，组织现场消防人员进行扑救。

- 公司应急指挥部应立刻判断火势情况，拔打“119”火警报警电话，如有人员伤亡，应立刻打“120”救护车，由通讯联络组派人在路口接应消防车和救护车。

（3）在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器或厂内消防车进行灭火，我公司一般使用干粉灭火器来控制火灾。

（4）为防止火灾危机相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，用冷水淋湿装有易燃易爆物体的容器，并迅速移走火点周围的易燃、易爆物及贵重物。

（5）注意观察火灾四周情况，避免出现伴随的人员中毒、建筑物倒塌、物体坠落等事件。

（6）各部门应安排留守保卫人员，防止有人乘机作案。

火灾及泄漏事故发生后，迅速通知雨水排放口负责人关闭雨水外排口截断阀，防止泄漏物或消防尾水进入外环境，同时火灾过程产生的消防尾水经雨水管网收集后进入事故应急池，在事故池暂存后委托有资质的单位处理。

### 6.4应急监测

因公司不具备应急监测能力，一旦发生事故，立即通知协议的应急监测单位来协助公司进行应急监测同时根据现场情况及时更新应急监测方案、点位及频次等。

1、水环境应急监测

⑴监测因子

若发生化学品大量泄漏均有可能通过厂区内的雨水管网进入附近水体；发生火灾事故，产生的消防废水也可能通过雨水管网进入附近水体。因此，公司化学品泄漏、火灾事故后水环境监测因子见表6.2-1

表6.2-1 水环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学品泄漏 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn |
| 2 | 火灾事故废水 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每1h取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

⑶监测点布设

一旦发生废水事故外排，在雨污水排放口需设置采样点。如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

表6.2-2废水应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故废水 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn | 企业内部 | W1污水排口 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 初期1次/2小时 中期1次/4小时 后期2次/每天 |
|  |  |  | W2雨水排口 |  |  |  |
|  |  | 周边 | 公司附近河流上游500m、下游1000m（W3、W4） |  |  |  |
| 在正常运营过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

2、大气环境监测

⑴监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，若发生火灾爆炸事故，见表6.2-3。

表6.3-3  大气环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发火灾爆炸 | 颗粒物、CO |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每1小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

⑶监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设1-3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1-3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

表6.2-4大气污染物应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物、CO | 企业内部 | 下风向边界 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 初期1次/1小时 中期1次/4小时 后期2次/每天 |
|  |  | 周边 | 公司上风向边界外100m，下风向边界外300m |  |  |  |
| 在正常运营过程中，将根据日常监测数据，及时对废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

公司相关人员配合委托监测人员，根据监测结果对污染物变化趋势进行分析，对污染扩散范围进行预测，报应急指挥部批准，适时调整监测方案。应急监测项目根据事故性质，选择相应特征因子进行监测。

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防火防化服、面部防护罩、靴套、手套、头盔、口罩、护目镜等。

### 6.5 应急物资调用

我公司的化学品仓库内配有黄沙、灭火器、吸附毡等一系列事故必要的安全工具，能有效地预防和减轻中毒、火灾及爆炸事故的发生与伤害。

同时我公司具有专门的应急物资保障措施，具体如下：

（1）义务消防救援队：由单位保卫部人员组成，由保卫部负责领导。义务消防队员定期进行培训和演练。

（2）公司各单位场所的消防设施由总务定期检查，管理部负责应急救援物资的储备，总务部负责购买。

（3）员工援助课负责日常基础救援医疗设备设施的保管。

（4）总务部负责应急备用车的保障门，并留好司机手机电话，一旦应急事故发生，通知司机速回。

（5）公司部门根据突发安全事件应急需要，配备充足的应急物资。

（6）急救援小组人员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向管理部报备。

# 废气、废水污染防治设施专项应急预案

## 1总则

### 1.1编制目的

为规范企业废水废气污染防治设施应急管理机制，最大限度地降低因废水、废水设施出现因维护保养不当出现故障导致废水、废气超标排导致对周边大气、水及土壤等环境造成危害。现根据国家法律法规及有关规定，制定本预案。

### 1.2制定依据

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《危险化学品安全管理条例》

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

- 《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）；

- 危险货物品名表（GB 12268-2012）；

- 危险化学品仓库建设及储存安全规范（DB11/755-2010）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会第二十八次会议修订，2017年6月27日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行。

### 1.3响应原则

立足于控制事态发展，减少事故损失。

### 1.4适用范围

本应急预案适用于捷安特（昆山）有限公司废水、废气污染防治设施出现故障导致紧急停机的处理。

## 2公司废水、废气污染防治设施说明

### 2.1.废水、废气污染防治设施统计

（1）废气污染防治设施

公司废气种类较多，废气污染治理设施也较多，具体如下：

表2.1-1 废气产生环节及处理方式一览表

| 序号 | 废气产生环节 | 污染因子 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆废气（溶剂喷涂废气+烘烤废气 | 二甲苯、乙酸乙酯、VOCs、异丙醇、乙酸乙酯 | 水帘幕+双层过滤+活性炭吸附+催化焚烧装置；每四条喷漆线共用一套在线脱附装置风量为72000 m3/h |
| 2 | 喷粉废气 | 颗粒物 | 2套（旋风除尘器+袋式除尘器+15米高排气筒） |
| 3 | 修正室废气 | 二甲苯、乙酸乙酯、VOCs、异丙醇、乙酸乙酯 | 每条喷漆线修正室废气经活性炭纤维过滤棉吸附后，于太子楼气楼口外排 |
| 4 | 焊接废气 | 锡及其化合物 | 经抽风系统+管道过滤后排放 |
| 5 | 酸性废气 | 硫酸雾、氟化物等 | 碱液喷淋塔11套 |
| 6 | CNC加工废气 | 非甲烷总烃 | 油雾过滤器 |

（2）废水污染防治设施

生产废水主要来自工艺废水、设备清洗废水、废气洗涤废水。产生量为1509.1t/d，生产废水经管道分类收集，排入不同的污水处理单元的收集池，按照不同的方法进行处理。综合废水（包括一般清洗废水、喷涂废水、直接冷却水、废气洗涤塔废水、地面冲洗水等杂排水）1509.1 t/d，进入厂区污水处理站处理，部分回用于生产中，项目工业废水回用水量为789.1t/d，中水回用率为53%。剩余生产废水720t/d处理达标后，尾水入市政管网，与生活污水一起排入光电产业园污水处理分公司（现已更名为昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司）处理达标排放。

企业生产废水处理工艺流程见图2-1。

图2-1 工业废水处理工艺流程图

### 2.2事故类型

废水、废气污染防治设施可能引发如下事故：废水、废气污染防治设施可能引发的事故主要为设备故障导致的废水、废气未经处理，或者处理效率低导致废水、废气超标排放污染周围大气、水及土壤等环境。

## 3应急组织机构及职责

为保证事故应急救援工作在各有关职能部门分工合作，各司其职、密切配合下，迅速、高效、有序开展，成立应急总指挥部（指挥中心），日常办事机构办公室设在办公室。

总指挥：余政溉（13951180658）

副总指挥：许成浓（15862662176）

主要职责：

日常：

①建立健全废气污染防治设施的维护及保养。

②建立健全废气污染防治设施的隐患排查制度。

③负责废气污染防治设施的日程管理，组织开展危险源辨识，制定控制措施。

④负责组织预案的演练，及时对预案进行调整、修订和补充。

⑤负责组织有关部门制定应急抢救预案。

⑥对满足要求做出承诺，并实现持续改进。

应急状态：

①负责统一部署应急预案的实施工作，及紧急处理措施。

②负责调用本公司范围内各类物资、设备、人员和占用场地。

③负责组织人员和物资疏散工作。

④负责配合上级部门进行事故调查处理工作。

⑤负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

应急救援组

队长：胡晓辉（0512-50179521/15850361947）

组建废水、废气污染防治设置抢险组等。执行应急指挥组的应急指令；启动、结束事故抢修应急预案；掌握设备损坏情况，提出具体可行抢修方案；

主要职责如下：

①接到通知后，正确配戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥小组的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

②组织抢修人员、落实抢修器材和设备，实施抢修；掌握并及时向应急指挥组汇报抢修进展情况。

物资供应组

组长：王峰（0512-50179521）

主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂内车辆及装备的调度。

警戒疏散组

组长：警卫（0512-50179519）

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序；负责疏散事件区域内的群众和无关人员；负责救援运输车辆的畅通。

①发生事件后，治安组根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场；根据事件影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

②接到报警后，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；

③疏散警戒组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

医疗救护组

组长：候化鲁（13085503372）

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

环境应急监测组

组长：何科伟（0512-50179521/18051895165）

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要事故类型、主要污染物种类；由于我公司不具备应急监测能力，因此由应急监测组负责联系专业监测结构，根据事故类型制定监测计划进行监测。监测数据及时报告应急救援指挥组。

②参与制定和实施环境事故应急预案，为应急领导小组决策提供技术支持和保障，提供有关紧急保护公众环境的防护措施和应急技术咨询。为开展环境污染和生态破坏事故应急处置、应急监测提供技术支持。

③针对不同类别、不同物质的污染事故制定应急处置技术预案；制定和实施环境污染和生态破坏事故应急处置中污染控制、污染消减、安全隔离和危险设施（物品）防灾等具体行动方案。

④组建和培训应急处置专业队伍以及应急物资的筹备等。

⑤协调厂内领导、有关部门等方面的共同处置、救援行动。

⑥及时向厂内突发环境事件应急领导小组报告处置进展、效果等应急工作情况。

⑦进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

⑧负责编制环境污染事故报告，评估污染程度和范围，对周边生态环境影响，并将事故报告向上级部门汇报。

## 4预防与预警

#### 4.1危险源监控

#### 4.1.1废气污染治理设施的监控

#### 4.1.1废水、废气污染治理设施的监控

①安环课负责对废水、废气污染防治设施建立隐患排查制度，并负责废水、废气污染防治设施的日程维护及保养；

②制定废水、废气污染防治设施巡查制度，派专人进行巡查，发现问题及时处理；

③定期对废水、废气排放口处进行检测，掌握废水、废气处理情况，定期更换易损件及吸附填充物，确保废水、废气处理设施的处理效率。

④废水排放口处安装有IC卡、COD、PH等的在线监测仪器，并与生态局联网，定期委托专业人士对在线监测仪器进行维护保养及校正，确保仪器的灵敏度和准确性。

#### 4.1.2废水、废气治理设施管理措施

公司为了规范废水、废气管理，制定了《废水、废气治理设施管理制度》，具体如下：

（1）车间生产过程中产生的废水做到分质分流并排放至指定收集池；

（2）建立废水、废气处理台账，并按照台账要求进行填报；

（3）制定巡检制度，对废水废气收集管道、阀门、设备等的密封性进行检查，确保装置和管道的气密性；

（4）制定污染源定期监测制定，根据监测，制定监测台账。

#### 4.2预警行动

接警人员接到报警后，应迅速向指挥部负责人报告，报告的内容包括发生事故的单位、时间、地点、性质、类型、受伤人员、事故损失情况、需要的急救措施及到达现场的路线方式，指挥部启动应急预案，通知相关专业组赶赴现场，实施救援，并视情况向上级管理部门报告。

## 5信息报告

#### 5.1 信息报告与通知

（1）应急指挥部值班室设在办公室，值班人员24小时值班。应急值守电话：0512-50179519。

（2）当发现、废水废气污染防治设施出现故障时，事故现场有关人员立即迅速报告环境应急指挥部，在夜间值班室接警后需立即向安环部人员报告。

（3）值班人员接警后，立即将警情报告应急救援指挥办公室；并作出相关工段停产要求。

#### 5.2信息上报

（1）当发现废水、废气污染防治设施出现故障时，指挥部应立即上报主管部门。

（2）信息上报内容包括：单位发生事故概况；事故发生时间、部门以及事故现场情况；事故简要经过；事故已造成的影响以及采取的措施等。

（3）信息传递 事故现场第一发现者

值班室 环境应急指挥部总指挥或副总指挥 昆山生态局

事故处理后：事故后5—15日，由应急协调指挥人以书面形式报告昆山市生态局，书面报告包括单位基本情况，人员救援情况及康复情况，环境污染情况及防治情况。

## 6应急处置程序

根据公司事故状况，制定如下应急处置程序：

图6-1 事故处置流程

事故发生后，现场第一时间将事故情况汇报至部门课长，负责了解和掌握事故现场情况，及时向上级汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。安环与负责协助部门课长开展应急抢救工作。并采取相关的应急措施。

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，应及时请求昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等有关部门组成的应急救援组织机构启动昆山突发环境事件应急预案，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如部门级立即上升为公司级应急响应等。

可能危及周边外部单位时，现场人员立即向指挥部报告，由指挥部上报到昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好撤离准备。

#### 6.1应急处置措施

（1）废水污染防治设施

立即关闭生产废水流量槽处的截断阀门，同时通知车间停产，直至故障排除，废水处理站正常运行后方可恢复生产。同时将超标废水引入相对应的调节池或者事故应急池，待废水处理设施故障解除后再进入废水处理设施进行处理，处理达标后方可排放。

（2）废气污染防治设施

通知车间停产，直至故障排除。

（3）火灾

污染防治设施因老旧、漏电等原因引发火灾：

火灾发生初期时，首先由目击者切断火灾现场电源，并采取正确的扑灭火灾，同时通知安环部，安环部人员通知公司应急指挥部，组织现场消防人员进行扑救。

公司应急指挥部应立刻判断火势情况，拔打“119”火警报警电话，如有人员伤亡，应立刻打“120”救护车，由通讯联络组派人在路口接应消防车和救护车。

（3）在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器或厂内消防车进行灭火，我公司一般使用干粉灭火器来控制火灾。

（4）为防止火灾危机相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，用冷水淋湿装有易燃易爆物体的容器，并迅速移走火点周围的易燃、易爆物及贵重物。

（5）注意观察火灾四周情况，避免出现伴随的人员中毒、建筑物倒塌、物体坠落等事件。

（6）各部门应安排留守保卫人员，防止有人乘机作案。

火灾及泄漏事故发生后，迅速通知雨水排放口负责人关闭雨水外排口截断阀，防止泄漏物或消防尾水进入外环境，同时火灾过程产生的消防尾水经雨水管网收集后进入事故应急池，如果自建的污水处理站不能处理，在事故池暂存后委托有资质的单位处理。

#### 6.2应急监测

因公司不具备应急监测能力，一旦发生事故，立即通知协议的应急监测单位来协助公司进行应急监测同时根据现场情况及时更新应急监测方案、点位及频次等。

1、水环境应急监测

⑴监测因子

当发生火灾事故，产生的消防废水也可能通过雨水管网进入附近水体。因此事故后水环境监测因子见表6.2-1。

表6.4-1 水环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾事故废水 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每1h取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

⑶监测点布设

一旦发生废水事故外排，在雨污水排放口需设置采样点。如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

表6.2-2废水应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故废水 | pH、COD、氟化物、石油类、SS、Zn | 企业内部 | W1生产废水排口 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 初期1次/2小时 中期1次/4小时 后期2次/每天 |
|  |  |  | W2雨水排口 |  |  |  |
|  |  | 周边 | 公司附近河流上游500m、下游1000m（W3、W4） |  |  |  |
| 在正常运营过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

2、大气环境监测

⑴监测因子

根据事故类型选择适当的监测因子，见表6.2-3。

表6.2-3  大气环境监测因子

| 序号 | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发生火灾爆炸 | 颗粒物、CO |
| 2 | 设施故障 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸雾、氟化物、锡及其化合物、氮氧化物二氧化硫、醋酸乙酯、异丙醇等（具体根据相对应的废气处理装置选取污染因子） |

⑵监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每1小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

⑶监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设1-3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1-3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

表6.2-4大气污染物应急监测方案

| 监测对象 | 监测因子 | 监测点位 | 监测人员 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸雾、氟化物、锡及其化合物、氮氧化物二氧化硫、醋酸乙酯、异丙醇等（具体根据相对应的废气处理装置选取污染因子） | 企业内 | 下风向边界 | 委托监测机构人员，公司应急监测组人员协助 | 委托监测机构，监测机构配备监测设备 | 初期1次/1小时 中期1次/4小时 后期2次/每天 |
|  |  | 周边 | 公司上风向边界外100m，下风向边界外300m |  |  |  |
| 在正常运营过程中，将根据日常监测数据，及时对废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

公司相关人员配合委托监测人员，根据监测结果对污染物变化趋势进行分析，对污染扩散范围进行预测，报应急指挥部批准，适时调整监测方案。应急监测项目根据事故性质，选择相应特征因子进行监测。

#### 现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防火防化服、面部防护罩、靴套、手套、头盔、口罩、护目镜等。

#### 6.5 应急物资调用

我公司具有专门的应急物资保障措施，具体如下：

（1）义务消防救援队：由单位保卫部人员组成，由保卫部负责领导。义务消防队员定期进行培训和演练。

（2）公司各单位场所的消防设施由安环定期检查，安环负责应急救援物资的储备，采购负责购买。

（3）员工援助课负责日常基础救援医疗设备设施的保管。

（4）安环负责应急备用车的保障门，并留好司机手机电话，一旦应急事故发生，通知司机速回。

（5）公司部门根据突发安全事件应急需要，配备充足的应急物资。

（6）急救援小组人员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向管理部报备。

# 土壤污染事故专项应急预案

## 1总则

### 1.1编制目的

为规范企业突发环境事件应急管理机制，最大限度地降低因化学品、危险废物泄漏对周边土壤等环境造成危害。现根据国家法律法规及有关规定，制定本预案。

### 1.2制定依据

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《危险化学品安全管理条例》

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

- 《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）；

- 危险货物品名表（GB 12268-2012）；

- 危险化学品仓库建设及储存安全规范（DB11/755-2010）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会第二十八次会议修订，2017年6月27日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行。

### 1.3响应原则

立足于控制事态发展，减少事故损失。

### 1.4适用范围

本应急预案适用于化学品、危险废物泄漏导致土壤污染。

## 2事件特征

（1）事件可能引发的原因

污染物泄漏造成土壤污染事故。

（2）涉及的环境风险物质

生产过程中使用的硫酸、脱脂剂、皮膜剂、氢氧化钠、淬火剂、金油、底漆、面漆等以及在生产运行过程中产生的危险废物废酸液、废碱液、废油漆、废溶剂、污泥等。

（3）事件的危险性和可能影响范围

发生土壤污染事故后，可造成土壤中pH、石油烃等超标，对周边环境有一定程度的影响。

## 3应急组织机构及职责

为保证事故应急救援工作在各有关职能部门分工合作，各司其职、密切配合下，迅速、高效、有序开展，成立应急总指挥部（指挥中心），日常办事机构办公室设在办公室。

总指挥：余政溉（13951180658）

副总指挥：许成浓（15862662176）

主要职责：

日常：

①建立健全化学品、危险废物泄漏环境应急预案。

②建立与公司发展相适应的组织结构，确定职责与权限。

③负责危险源管理，组织开展危险源辨识，制定控制措施。

④负责组织预案的演练，及时对预案进行调整、修订和补充。

⑤负责组织有关部门制定应急抢救预案。

⑥对满足要求做出承诺，并实现持续改进。

应急状态：

①负责统一部署应急预案的实施工作，及紧急处理措施。

②负责调用本公司范围内各类物资、设备、人员和占用场地。

③负责组织人员和物资疏散工作。

④负责配合上级部门进行事故调查处理工作。

⑤负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

应急救援组

组长：邓富洪（0512-50179521/14706260860）

组建多个应急抢险组，如储存区抢险组、生产装置抢险组、公用工程抢险组等。执行应急指挥组的应急指令；启动、结束事故抢修应急预案；掌握设备损坏情况，提出具体可行抢修方案；

火灾扑救后，尽快组织力量抢修公司供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

主要职责如下：

①接到通知后，正确配戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥小组的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

②在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险。

③组织抢修人员、落实抢修器材和设备，实施抢修；掌握并及时向应急指挥组汇报抢修进展情况。

物资供应组

组长：王峰（0512-50179521）

主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂内车辆及装备的调度。

④在事故发生后，负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

⑤在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行火灾扑救；

警戒疏散组

组长：警卫（0512-50179519）

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序；负责疏散事件区域内的群众和无关人员；负责救援运输车辆的畅通。

①发生事件后，治安组根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场；根据事件影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

②接到报警后，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；

③疏散警戒组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

医疗救护组

组长：候化鲁（13085503372）

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

环境应急监测组

组长：应急监测组（0512-50179521/18051895165）

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要事故类型、主要污染物种类；由于我公司不具备应急监测能力，因此由应急监测组负责联系专业监测结构，根据事故类型制定监测计划进行监测。监测数据及时报告应急救援指挥组。

②参与制定和实施环境事故应急预案，为应急领导小组决策提供技术支持和保障，提供有关紧急保护公众环境的防护措施和应急技术咨询。为开展环境污染和生态破坏事故应急处置、应急监测提供技术支持。

③针对不同类别、不同物质的污染事故制定应急处置技术预案；制定和实施环境污染和生态破坏事故应急处置中污染控制、污染消减、安全隔离和危险设施（物品）防灾等具体行动方案。

④组建和培训应急处置专业队伍以及应急物资的筹备等。

⑤协调厂内领导、有关部门等方面的共同处置、救援行动。

⑥及时向厂内突发环境事件应急领导小组报告处置进展、效果等应急工作情况。

⑦进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

⑧负责编制环境污染事故报告，评估污染程度和范围，对周边生态环境影响，并将事故报告向上级部门汇报。

## 4预防与预警

### 4.1危险源监控

#### 4.1.1化学品监控

仓库主管负责对化学品的入库、点检、出库等工作，并负责在日常安全督查中重点作如下检查：

①公司化学品均为小桶包装，最大包装桶容积为200L的铁桶，需要检查在运输过程中有无泄漏。

②化学品入库时要分类整齐堆放，并放置于托盘内。

③检查化学品台账是否有记录。

④检查应急救援设备是否完好。

#### 4.1.2危险废物监控

安环负责对危险废物的处理工作，并负责在日常安全督查中重点作如下关于危险废物的检查：

①液体的采用吨桶或小桶装，其余均为太空包，需要检查在运输过程中有无泄漏。

②危险废物入库时要分类整齐堆放。

③检查危险废物台账是否有记录。

④检查应急救援设备是否完好。

#### 4.1.3化学品管理措施

公司有专门的化学品仓库，用于存储外购的化学品，并制定了《化学品管理制度》，具体如下：

（1）根据生产需要、规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量，不相容的物料不得存放在同一区域，必须分隔清楚；

（2）每天对化学品仓库内外进行安全检查，货架是否牢固，堆放是否合理；

（3）化学品出入库均要进行登记；

（4）温度较高时，转运化学品要有防晒措施。

具体措施为：化学品设有防渗措施，预防了化学品的渗漏；各类化学品分类整齐存放且进行封口，预防了化学品的流失和扬散；仓库内部配有应急物资箱，应急物资箱内放置有吸附棉及个人防护装备、灭火器等。

#### 4.1.4危险废物管理措施

公司产生的危废，有专门的危废仓库贮存，有防渗漏、防流失、防扬散和防火措施，捷安特（昆山）有限公司已根据《危险废物规范化管理指标体系》制定了相应的管理制度，具体如下：

（1）明确了企业为固体废物污染防治的责任主体，建立了风险管理及应急救援体系；已建立了污染环境防治责任制度，在显著位置张贴了危险废物防治责任信息，各类固废均采取了相应的污染防治措施；

（2）根据危险废物特性分类进行收集，危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴有明显标识，并且各类危险废物的容器和包装物均已设置危险废物识别标志；

（3）每年向环保管理部门提交危险废物管理计划；

（4）通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。

（5）将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入了生产记录，建立了危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（6）执行了转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定，如实向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并保存所有转移联单记录。

具体措施为：危废暂存场所设有防渗措施，预防了危废的渗漏；各类废物分类整齐存放且进行封口，预防了危废的流失和扬散；袋装危险废物入库时均贴上标签；空气流通；仓库门口和内部均有灭火器材。

### 4.2预警行动

接警人员接到报警后，应迅速向指挥部负责人报告，报告的内容包括发生事故的单位、时间、地点、性质、类型、受伤人员、事故损失情况、需要的急救措施及到达现场的路线方式，指挥部启动应急预案，通知相关专业组赶赴现场，实施救援，并视情况向上级管理部门报告。

## 5信息报告

### 5.1 信息报告与通知

（1）应急指挥部值班室设在办公室，值班人员24小时值班。应急值守电话：0512-50179519。

（2）当发现、废水废气污染防治设施出现故障时，事故现场有关人员立即迅速报告环境应急指挥部，在夜间值班室接警后需立即向安环部人员报告。

（3）值班人员接警后，立即将警情报告应急救援指挥办公室；并作出相关工段停产要求。

### 5.2信息上报

（1）当发现废水、废气污染防治设施出现故障时，指挥部应立即上报主管部门。

（2）信息上报内容包括：单位发生事故概况；事故发生时间、部门以及事故现场情况；事故简要经过；事故已造成的影响以及采取的措施等。

（3）信息传递 事故现场第一发现者

值班室 环境应急指挥部总指挥或副总指挥 昆山生态局

事故处理后：事故后5—15日，由应急协调指挥人以书面形式报告昆山市生态局，书面报告包括单位基本情况，人员救援情况及康复情况，环境污染情况及防治情况。

## 6应急处置程序

根据公司事故状况，制定如下应急处置程序：

图6-1 事故处置流程

事故发生后，现场第一时间将事故情况汇报至部门课长，负责了解和掌握事故现场情况，及时向上级汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。安环与负责协助部门课长开展应急抢救工作。并采取相关的应急措施。

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，应及时请求昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等有关部门组成的应急救援组织机构启动昆山突发环境事件应急预案，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如部门级立即上升为公司级应急响应等。

可能危及周边外部单位时，现场人员立即向指挥部报告，由指挥部上报到昆山市开发区经济发展和生态环境局、昆山生态环境局、应急管理局等部门，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好撤离准备。

### 6.1应急处置措施

#### 6.1.1泄漏事故应急处理措施

（1）应从上风处接近现场，严禁盲目进入。

（2）使用不产生冲击、静电火花的工具把泄漏物回收至密闭的容器中，移至安全场所。

（3）切断火源，公司固态危废泄漏，发生泄漏事故可通过使用扫把、铜铲等装入密闭包装桶收集。

（4）保持空气流通，减少挥发性溶剂聚集，避免发生安全事故。

（5）应急处理时严禁单独行动，要有协同人，必要时用消防水龙带喷水掩护。

（6）作好相关泄漏记录，及时查明原因和追究相关责任。

#### 6.1.2危废中毒事故应急处理措施

（1）迅速脱离有害环境：中毒人员应迅速脱离有害环境，已昏迷不能自行脱离的，医护室救护人员应迅速帮助中毒者离开现场，但救护人员必须做好自身及协同人员的保护措施，进入有害化学品区要注意佩带诸如防护服、防护鞋、防毒面具等防护用品,以免造成更多的人员中毒。

（2）截断中毒源：消除泄漏的源头，堵漏，避免毒害范围的扩大。

（3）紧急救护措施：因吸入或食入有毒物质而出现流涎、恶心、呕吐、昏迷、腹痛、腹泻、多汗、双瞳孔缩小、流泪、视物模糊、流涕、呼吸困难、其它不适等中毒现象时，其它员工有责任对其进行抢救，并视不同情况采取如下急救措施：

A.皮肤接触：皮肤受到有毒物质污染后要尽快脱去被污染的衣物，包括内衣裤。污染的皮肤要尽快用肥皂水清洗，再用清水冲洗干净。

B.眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少要持续10-20分钟，就医；

C.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，令其平躺，清除口腔、鼻腔分泌物等，维护呼吸道畅通；若出现呼吸困难补氧（人工呼吸、吸氧，或指压人中、内关、足三里）。

D.食入：误食入者，用软物、手指刺激中毒员工咽后壁手法催吐。每次催吐后，口服清水或温淡盐水100-200毫升，隔3-5分钟后再次催吐，直至呕吐物变清、无异味为止。服食腐蚀性毒物及抽搐尚未控制者不宜催吐。催吐后，不论其效果如何或不宜催吐者，都应及时充分的洗胃，以便稀释毒物，消除毒物，保护机体，减轻损害。现场可采用刺激呕吐洗胃法，即先让中毒者喝下适量的洗胃剂（约500毫升左右），然后刺激咽喉使其呕吐，吐后再饮再使之呕吐，反复几次至呕吐物清澈为止。常用的洗胃液有：清水、淡盐水、淡肥皂水、茶水等。

E.昏迷：员工在现场抢救和运送途中要防止因咽喉周围组织松弛造成的窒息，同时也要防止胃内容物涌出造成窒息及吸入性肺炎。对昏睡及神志不清的员工要采用昏睡体位。昏睡体位为：左侧躺下，左手过头伸直，头枕在左手上，右手弯曲支住下巴；右腿稍微前曲。

F:不论哪种形式的中毒，经现场抢救后都应送往医院就医。拨打120急救中心电话，就近送医院作进一步的抢救、治疗。

### 6.2应急监测

事故结束后应急调查组调查被污染的土壤面积，和污染程度。应急监测组监测土壤的 pH 值，上报指挥部。指挥部组织会议邀请专家共同讨论处理办法。最大情况的消除污染。

因公司不具备应急监测能力，一旦发生事故，立即通知协议的应急监测单位来协助公司进行应急监测同时根据现场情况及时更新应急监测方案、点位及频次等。

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防火防化服、面部防护罩、靴套、手套、头盔、口罩、护目镜等。

### 6.3 应急物资调用

我公司具有专门的应急物资保障措施，具体如下：

（1）义务消防救援队：由单位保卫部人员组成，由保卫部负责领导。义务消防队员定期进行培训和演练。

（2）公司各单位场所的消防设施由安环定期检查，安环负责应急救援物资的储备，采购负责购买。

（3）员工援助课负责日常基础救援医疗设备设施的保管。

（4）安环负责应急备用车的保障门，并留好司机手机电话，一旦应急事故发生，通知司机速回。

（5）公司部门根据突发安全事件应急需要，配备充足的应急物资。

（6）急救援小组人员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向管理部报备。

# 第三部分 现场处置应急预案

# 1废气污染防治设施事故现场处置应急预案

## 1.1环境风险单元特征

表1.1-1 环境风险单元特征一览表

| 环境风险单元 | 环境风险物质 | 处理设施工艺 | 环境风险类型及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施 | 喷漆废气（溶剂喷涂废气+烘烤废气 | 水帘幕+双层过滤+活性炭吸附+催化焚烧装置；每四条喷漆线共用一套在线脱附装置风量为72000 m3/h | 超标排放、火灾 |
|  | 喷粉废气 | 2套（旋风除尘器+袋式除尘器+15米高排气筒） | 超标排放、火灾 |
|  | 修正室废气 | 每条喷漆线修正室废气经活性炭纤维过滤棉吸附后，于太子楼气楼口外排 | 超标排放、火灾 |
|  | 焊接废气 | 经抽风系统+管道过滤后排放 | / |
|  | 酸性废气 | 碱液喷淋塔11套 | 超标排放、火灾 |
|  | CNC加工废气 | 油雾过滤器 | 超标排放 |

## 1.2应急处置要点

表1.2-1 环境风险单元特征一览表

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 污染源控制措施 | 通知车间暂停相关工段的生产，直至故障排除，污染防治设施正常运行。 |
| 应急物资 | 灭火器、消防沙、吸附毡、消防水等 |
| 信息报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、事件起因及性质等基本情况 联系电话：15862662176 部门领导：许成浓（安环经理） |
| 应急防护 | 自给正压式呼吸器，防腐蚀手套，防护服等 |

## 1.3应急处置卡

表1.3-1 现场应急处置卡

| 类别 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 现场发现和报告 | 巡检员工报告废气治理设施负责人（报告事故发生时间、地点、事故状态等）。 | 巡检员工 |
| 事件确认与报警 | 1）现场第一时间将事故情况报告废气治理设施负责人，负责人不在，直接上报安环课； 2)负责人/安环主任在接到报警后，立即通知相关人员； | 巡检员工、设施负责人、安环经理 |
| 启动应急措施 | 确认险情或事件发生后，负责人（安环经理）启动应急措施，会同相关人员进行现场处置和救援。 | 设施负责人、安环经理 |
| 现场应急处置措施 | 1）废气污染防治设施 通知车间停产，直至故障排除。 2）火灾 污染防治设施因老旧、漏电、遇静电、明火等原因引发火灾： 火灾发生初期时，首先由目击者切断火灾现场电源，并采取正确的扑灭火灾，同时通知安环部，安环部人员通知公司应急指挥部，组织现场消防人员进行扑救。 公司应急指挥部应立刻判断火势情况，拔打“119”火警报警电话，如有人员伤亡，应立刻打“120”救护车，由通讯联络组派人在路口接应消防车和救护车。 （3）在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器或厂内消防车进行灭火，我公司一般使用干粉灭火器来控制火灾。 （4）为防止火灾危机相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，用冷水淋湿装有易燃易爆物体的容器，并迅速移走火点周围的易燃、易爆物及贵重物。 （5）注意观察火灾四周情况，避免出现伴随的人员中毒、建筑物倒塌、物体坠落等事件。 （6）各部门应安排留守保卫人员，防止有人乘机作案。 火灾事故发生后，迅速通知雨水排放口负责人关闭雨水外排口截断阀，防止泄漏物或消防尾水进入外环境，同时火灾过程产生的消防尾水经雨水管网收集后进入事故应急池，在事故池暂存后委托有资质的单位处理。 | 应急处置组 |
| 处置后恢复 | 做好事故记录，分析事故原因，编制事故报告，采取预防纠正措施，防止此类事故再次发生。 | 安环课 |
| 注意事项 | 注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具；注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具、空气呼吸器，要与自己的脸部紧密结合；使用的器具器材不得与化学物料的性质相抵触，产生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救火灾的性质相适应；使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。 人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。人员疏散应及时有序，防止次生事故发生。 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护： （1）进入现场救援人员必须配备必要的个人化学品应急救援防护器具。 （2）根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。 （3）如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具（为了在现场上能正确使用，平时应进行严格的适应性训练）。 （4）立即在事故中心区边界设置警戒线。 （5）根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。 （6）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 （7）应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 | / |

# 2废水污染防治设施事故现场处置应急预案

## 2.1环境风险单元特征

表2.1-1 环境风险单元特征一览表

| 环境风险单元 | 环境风险物质 | 处理设施工艺 | 环境风险类型及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | COD、SS、PH氟化物等 | 物化+生化等 | 超标排放、泄漏、火灾 |

## 2.2应急处置要点

表2.2-1 环境风险单元特征一览表

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 污染源控制措施 | 切断废水外排阀门，通知车间暂停相关工段的生产，直至故障排除，污染防治设施正常运行。 |
| 应急物资挪用 | 灭火器、消防沙、吸附毡、消防水、pH试纸等 |
| 信息报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、事件起因及性质等基本情况 联系电话：15862662176 部门领导：许成浓（安环经理） |
| 应急防护 | 自给正压式呼吸器，防腐蚀手套，防护服等 |

## 2.3应急处置卡

表2.3-1 现场应急处置卡

| 类别 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 现场发现和报告 | 巡检员工报告废水治理设施负责人（报告事故发生时间、地点、事故状态等）。 | 巡检员工 |
| 事件确认与报警 | 1）现场第一时间将事故情况报告废水治理设施负责人，负责人不在，直接上报安环课； 2)负责人/安环主任在接到报警后，立即通知相关人员； | 巡检员工、设施负责人、安环经理） |
| 启动应急措施 | 确认险情或事件发生后，负责人（安环经理）启动应急措施，会同相关人员进行现场处置和救援。 | 设施负责人、安环经理 |
| 现场应急处置措施 | 管道、池体泄漏 关闭管道池体进水阀门，利用堵漏材料进行堵漏，同时同时通知车间停产，直至故障排除，废水处理站正常运行后方可恢复生产。 （2）废水污染防治设施 立即关闭生产废水流量槽处的截断阀门，同时通知车间停产，直至故障排除，废水处理站正常运行后方可恢复生产。同时将超标废水引入相对应的调节池或者事故应急池，待废水处理设施故障解除后再进入废水处理设施进行处理，处理达标后方可排放。 （3）火灾 污染防治设施因老旧、漏电等原因引发火灾： 火灾发生初期时，首先由目击者切断火灾现场电源，并采取正确的扑灭火灾，同时通知安环部，安环部人员通知公司应急指挥部，组织现场消防人员进行扑救。 公司应急指挥部应立刻判断火势情况，拔打“119”火警报警电话，如有人员伤亡，应立刻打“120”救护车，由通讯联络组派人在路口接应消防车和救护车。 （4）在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器或厂内消防车进行灭火，我公司一般使用干粉灭火器来控制火灾。 （5）为防止火灾危机相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，用冷水淋湿装有易燃易爆物体的容器，并迅速移走火点周围的易燃、易爆物及贵重物。 （6）注意观察火灾四周情况，避免出现伴随的人员中毒、建筑物倒塌、物体坠落等事件。 （7）各部门应安排留守保卫人员，防止有人乘机作案。 火灾事故发生后，迅速通知雨水排放口负责人关闭雨水外排口截断阀，防止泄漏物或消防尾水进入外环境，同时火灾过程产生的消防尾水经雨水管网收集后进入事故应急池，如果自建的污水处理站不能处理，在事故池暂存后委托有资质的单位处理。 | 应急处置组 |
| 处置后恢复 | 做好事故记录，分析事故原因，编制事故报告，采取预防纠正措施，防止此类事故再次发生。 | 安环课 |
| 注意事项 | 注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具；注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具、空气呼吸器，要与自己的脸部紧密结合； 使用的器具器材不得与化学物料的性质相抵触，产生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救火灾的性质相适应；使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。 人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。人员疏散应及时有序，防止次生事故发生。 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护： （1）进入现场救援人员必须配备必要的个人化学品应急救援防护器具。 （2）根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。 （3）如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具（为了在现场上能正确使用，平时应进行严格的适应性训练）。 （4）立即在事故中心区边界设置警戒线。 （5）根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。 （6）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 （7）应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 | / |

# 3危险化学品（危险废物）泄漏事故现场处置应急预案

## 3.1环境风险单元特征

表3.1-1 环境风险单元特征一览表

| 环境风险单元 | 环境风险物质 | 生产工艺 | 环境风险类型及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要生产单元 | 铝脱脂剂、铝酸脱剂、硫酸、铁脱脂剂、中和剂、金油、稀释剂等 | 涂装、皂化、焊前处理、涂装前处理等 | 泄漏、火灾 |
| 化学品贮存单元 | 铝脱脂剂、铝酸脱剂、硫酸、铁脱脂剂、中和剂、金油、稀释剂等 | 贮存 | 泄漏、火灾 |
| 危废仓库 | 废有机溶剂、废酸液、废碱液、废油漆等 | 贮存 | 泄漏、火灾 |

## 3.2应急处置要点

表3.2-1 环境风险单元特征一览表

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 污染源控制措施 | 查明泄漏源，尽可能切断泄漏源。 小量泄漏通过吸附毡、黄沙等吸附后清扫作为危废处置；大量泄漏及产生的消防尾水引入事故应急池，申报当地环保部门后妥善处置。 |
| 应急物资挪用 | 灭火器、消防沙、吸附毡、消防水等。 |
| 信息报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、事件起因及性质等基本情况。 联系电话：15862662176 部门领导：许成浓（安环经理） |
| 应急防护 | 自给正压式呼吸器，防腐蚀手套，防护服等。 |

## 3.3应急处置卡

表3.3-1 现场应急处置卡

| 类别 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 现场发现和报告 | 现场人员发现异常情况后立即向车间主任，车间主任不在，直接上报安环部门，报告事故发生时间、地点、事件起因及性质等基本情况 | 现场作业人员 |
| 事件确认与报警 | 1）现场第一时间将事故情况报告车间主任，车间主任不在，直接上报安环； 2)车间主任/安环负责人在接到报警后，立即通知相关人员。 | 安环、设备管理员、现场作业人员 |
| 启动应急措施 | 确认险情或事件发生后，安环负责人（安环经理）启动应急措施，会同相关人员进行现场处置和救援。 |  |
| 现场应急处置措施 | 1）报警 无论何人何时发现发生泄漏事故，应立即通知安环负责人（安环经理）。 2）泄漏处理 泄漏事故发生后可针对泄漏规模的大小确定应急措施，当发生小泄漏则可使用砂土、吸附棉等惰性材料吸附、吸收泄漏液体，更换破损的包装桶等办法就地收集；大规模泄漏沙袋围堵转移至备用空桶内作为危废处置，对外界影响不大，待事故结束后，委托有资质单位处理。 液化石油气为外购的钢瓶，使用时位于公司车间内，若液化石油气阀门、使用时的连接管线发生泄漏，可立即关闭阀门，若瓶身出现裂缝导致的泄漏，要立即切断周边的全部电源、火源，同时组织人员疏散到安全位置，并对钢瓶实施堵漏等。 3）人员紧急疏散和撤离 （1）当事故可能对企业内、外人员构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，由疏散队负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的化学品进行紧急疏散和撤离，向上风向疏散到500米外的安全地点。 （2）事故现场人员的撤离疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应由保安队队员做好防护后到现场作搜寻。 （3）非事故现场人员的疏散，由应急指挥部下达疏散撤离的指令，按指定的路线进行撤离。 （4）周边区域单位、居民人员疏散，由公司应急救援疏散组人员通知周边区域各单位、各村庄及公司生活区居民按指示的路线进行疏散。 （5）应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时(如危化物将要爆炸等)，应由现场指挥部下达紧急撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上报告到公司应急救援指挥部。 4）紧急疏散时应注意： （1）应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。 （2）不要在低洼处滞留。 （3）要查清是否有人留在污染区与着火区。 （4）疏散时，被疏散人员严禁驾驶车辆及骑摩托车。 5）危险区的隔离 危险区内与抢险救援无关的人员应当及时疏散，所涉及的公路应当通知政府有关部门进行断路，使其改道行驶，直到指挥部下达撤消危险区的命令后，方可使其恢复正常状态。 6）抢险、救援及控制措施 （1）抢险、救援，为确保事故伤害不扩大化，所有抢险救援人员，必须按规定戴好防毒口罩，在抢险救援时，不得独自行动，作业时严格执行公司的安全管理规定，并高度警觉，服从现场救援指挥部的指令。 （2）应急救援队伍的调度由现场救援指挥部统一领导、指挥。 （3）为防止事故扩大，应加大喷洒水量，增大沙土、等吸收入残液的物质使用量，同时将情况上报县主管部门请求增援，事故扩大后，根据实际情况重新核定危险浓度区，并相应调整疏散人员的范围。 7） 受伤人员的救治 （1）受伤人员从事故现场救出后，由公司救援队按受伤情况进行分类抢救，现场抢救后，重者立即送医院治疗。 （2）现场救治方法 2.1皮肤接触：立即脱去污染衣着，用肥皂水及大量清水彻底冲洗皮肤。 2.2眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。 2.3吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。 8）现场保护和洗消 （1）现场保护 由公司保安队到达现场后，负责现场的保护工作，以便调查分析事故发生的原因，为预防和制定防护措施提供第一手资料。 （2）现场洗消 事故现场的洗消由应急救援组负责组织实施，做好防护后进入现场，用雾状水稀释蒸汽、用沙土、或其它惰性材料吸收残液，或用防爆泵移至槽车或者专用收集器内，回收或运至危废存放间作为危废处置。 | 应急处置组 |
| 处置后恢复 | 1）伤员送往医院救治，现场调查结束后。 2）做好事故记录，分析事故原因，编制事故报告，采取预防纠正措施，防止此类事故再次发生。 | 安环课 |
| 注意事项 | 注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具；注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具、空气呼吸器，要与自己的脸部紧密结合； 使用的器具器材不得与化学物料的性质相抵触，产生新的危险；使用的消防灭火剂应与扑救火灾的性质相适应；使用前应检查抢险救援器材是否完好，不得使用有缺陷或已失效的抢险救援器材。 人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定把握风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。人员疏散应及时有序，防止次生事故发生。 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护： （1）进入现场救援人员必须配备必要的个人化学品应急救援防护器具。 （2）根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。 （3）如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具（为了在现场上能正确使用，平时应进行严格的适应性训练）。 （4）立即在事故中心区边界设置警戒线。 （5）根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。 （6）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 （7）应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 | / |

# Text boxes

应急指挥组组长

副组长

应

急

监

测

组

医疗救护组

应急消防组

应急救援组

物资供应组

警戒疏散组

通讯联络组

昆山生态环境局

昆山应急管理局

开发区管委会

救护医院

消防大队

外部

内部

事故发生

接警

根据警情判断相应级别

应急预案启动

应急响应行动

污染事态控制

应急结束

通讯畅通

应急资源调配

应急队伍到位

扩大应急

申请增援

善后处理

事件调查处理

总结归档

警戒与交通管制

人群疏散

抢险救灾

技术支持

安全保卫

后勤保障

现场监测

医疗救护

Ｙ

Y

N

接报突发环境事件

公司应急指挥部

核实初步情况

报开发区生态局

昆山生态环境局

领导

局应急领导小组发出指令

应急救援组

应急指挥部

到达事故现场后进行初步调查

开展现场

应急处置

工作

根据污染应急处置措施和监测结果，提出应急终止

上报阶

段性处

置报告

继续调查，形成最终调查结果报告

事故发生

接警

根据警情判断相应级别

应急预案启动

应急响应行动

污染事态控制

应急结束

通讯畅通

应急资源调配

应急队伍到位

扩大应急

申请增援

善后处理

事件调查处理

总结归档

警戒与交通管制

人群疏散

抢险救灾

技术支持

安全保卫

后勤保障

现场监测

医疗救护

Ｙ

Y

N

昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司

回用于生产